Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - кресел-колясок с электроприводом для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей – инвалидов). Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED-индикаторов, показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей, или аналогом. При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор - колес). Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  | 20 | 118 933,33 | 2 378 666,60 |
|  | Ширина сиденья регулируемая - не менее 38 см и не более 56 см или иметь ширины: 40 см +/- 1 см, 42,5 см +/-1 см, 45см +/-1 см, 47,5 см +/- 1 см, 50 см +/- 1, 55 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Глубина сиденья – не более 52 см; | Максимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Габаритная ширина коляски не менее 55 см и не более 73 см | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Угол наклона основания сиденья должен быть не менее 2° и не более 6° | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Максимальная скорость не менее 8 км/ч; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Запас хода не менее 30 км; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Грузоподъемность не менее 125 кг; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Вес кресла-коляски не более 70 кг | Максимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор - колес не менее 125 Вт каждый. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Пульт управления должен иметь возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. Кронштейн, на котором установлен пульт управления, должен иметь регулировку по длине относительно подлокотника. Пульт управления должен иметь возможность программирования всех параметров. Рама кресла - коляски: - должна быть изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий; - должна складываться с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении. Спинка кресла-коляски: -должна иметь ремни натяжения; -иметь съемную распорку жесткости. Сидение кресла-коляски -должно быть выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой, должно быть усиленно нейлоновыми ремнями. Подлокотники кресла-коляски должны быть: - съемные или откидные; |  |  |  |  |
|  | - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32см; | Диапазон значений |  |  |  |
|  | - должны быть оснащены защитными щитками; - на боковых поверхностях подлокотников должны быть светоотражающие элементы |  |  |  |  |
|  | Накладки подлокотников кресла-коляски - должны быть из вспененного полиуретана. Подножки кресла-коляски должны быть: - быстросъемные; - поворотные; |  |  |  |  |
|  | - регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), не менее 350 мм и не более 550 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Опоры для стоп должны быть: - откидные; - регулируемые по углу наклона; - оснащены упором для пятки. Задние и передние колеса должны иметь: - пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. - диски переднего и заднего колеса должны быть сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава; - вилки передних колес должны быть изготовлены из прочной стали и иметь |  |  |  |  |
|  | регулировку по высоте не менее чем в 2х положениях. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Кресло-коляска должна иметь два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью |  |  |  |  |
|  | не менее 33 А/ч, 12V | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью |  |  |  |  |
|  | не менее 17 А/ч,12V, | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | оснащенную мотор-колесами. Аккумуляторы должны находиться в пластиковом, легкосъёмном боксе, оборудованном ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. |  |  |  |  |

Количество – 20 шт.

Начальная (максимальная) цена – 2 378 666 рублей 60 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска для людей  с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием.

Требования

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая

длительное пребывание в сидячем положение без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №982 «Об утверждении  единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Место поставки товара:

– по месту жительства получателя;

– в  пунктах выдачи.

В случае выбора получателем способа получения товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу товара получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений товара до 31 августа 2021 г.).

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен располагать сервисной службой,  находящейся в РФ, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина  ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны  быть стойки к возгоранию по ГОСТ  Р  ИСО 7176-16.

Кресло – коляска должна быть укомплектована:

- фиксирующим ремнем для туловища;

- набором с инструментами;

- зарядным устройством;

- противопролежневой  подушкой;

- антиопрокидователями  (антиопрокидователи  должны быть съемные без каких-либо инструментов).

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дата выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски с электроприводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядным устройствами»,

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок».

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.