Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

ортопедической обувью в 2021 году.

1.     Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2021 году. Обувь ортопедическая сложная для детей-инвалидов.

Количество: 360 изделий (пар).

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. (пар) |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пары) | Детская ортопедическая сложная обувь без утепленной подкладки- должно изготавливаться по индивидуальным обмерам, слепкам или по 3D модели стопы , учитывая все анатомические особенности и диагноз пациента. Материал верха изделия должен быть изготовлен из натуральной кожи; подкладка – из кожи или текстиля. Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька изготавливается из термо-формуемых материалов с учетом деформации стопы. С компенсацией укорочения до 2 (двух) см. Обувь должна быть функциональна, свободно надеваться и плотно крепиться на ноге при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). | 180 |
| Ортопедическая обувь на утепленной подкладке (пары) | Детская ортопедическая сложная обувь на утепленной подкладке - должно изготавливаться по индивидуальным обмерам, слепкам или по 3D модели стопы, учитывая все анатомические особенности и диагноз пациента. Материал верха изделия должен быть изготовлен из натуральной кожи, войлока; подкладка – из натурального меха(шерсти). Жесткий задник, жесткие внутренние и внешние берцы, жесткий передний отдел обуви препятствует формированию продольного и поперечного плоскостопия и бокового (вальгусного или варусного) отклонения переднего отдела стопы. Съемная стелька изготавливается из термо-формуемых материалов с учетом деформации стопы. С компенсацией укорочения до 2 (двух) см. Обувь должна быть функциональна, свободно надеваться и плотно крепиться на ноге при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур до -45 градусов, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). | 180 |
| ИТОГО | 360 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Срок гарантии изделия не менее 3 месяцев |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ ортопедической обуви, и передача их инвалиду осуществляется на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления Поставщиком, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.