ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортезами

| 1 | Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организовать проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных Изделий по месту жительства инвалидов в пределах Пензенской области или по согласованию с Получателем по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Пензенской области) (при наличии). |
| --- | --- |
| 2 | Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями контракта, но не позднее 01 сентября 2021 года. |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортезами

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Коли чество (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав. Гильза голени и башмачок должны быть индивидуальные (изготовлены по индивидуальному слепку) из кожи или из термопластов со смягченным слоем из вспененного термопласта или без него, или из слоистого пластика. Изготавливается с металлическими шинами в голеностопном шарнире или их аналогов; с движением в голеностопном шарнире или без движения, крепление застежкой «контакт» или индивидуальное, или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Должен быть чехол-футляр, аппарат должен быть постоянный. | 24 | 13781,74 | 330761,76 |
| 2 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав ортопедический. Гильза голени и бедра должна быть из термопластов или слоистых пластиков; шины с коленными шарнирами металлические или без них; вся внутренняя поверхность аппарата может быть смягчена деталями из вспененного полимера. Должно быть крепление-шнуровка, кожаные ремни или застежки текстильные «Контакт», или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Изготовление должно быть по слепкам. | 5 | 11225,45 | 56127,25 |
| 3 | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу должен быть без косметической облицовки. Должны быть гильзы на бедро, голень и башмачок индивидуальные (изготовлены по индивидуальному слепку) из кожи или из термопластов со смягченным слоем из вспененного термопласта или без него, или из слоистого пластика; с металлическими шинами в коленном и голеностопном шарнирах или их аналоги; с замком или без замка в коленном шарнире; с движением в голеностопном шарнире или без движения; крепление шнуровкой или застежкой «контакт» или ремнями, или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Должен быть чехол - футляр. Аппарат на всю ногу должен быть постоянным. | 20 | 39337,70 | 786754,00 |
| 4 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы должен быть фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Изготовление должно быть по слепку, назначение должно быть постоянное. | 6 | 16800,45 | 100802,70 |
| 5 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав должен быть: немодульный, без косметической облицовки. Полукорсет и гильза на бедро должны быть индивидуальные (изготовлены по индивидуальному слепку) из кожи, с металлическими шинами в тазобедренном шарнире, с полукольцами. Крепление должно быть шнуровкой или застежкой «контакт» или ремнями, или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Должен быть чехол-футляр, аппарат должен быть постоянный. | 10 | 26394,97 | 263949,70 |
| 6 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы должен быть немодульный, без косметической облицовки. Полукорсет, гильзы на бедро и голень должны быть: индивидуальные (изготовлены по индивидуальному слепку) из кожи, с металлическими шинами в тазобедренном, коленном шарнирах, с замком или без замка в коленном шарнире, с полукольцами. Крепление должно быть шнуровкой или застежкой «контакт» или ремнями, или изделие максимальной готовности из полуфабрикатов. Должен быть чехол-футляр, аппарат должен быть постоянный. | 2 | 34692,54 | 69385,08 |
|  |  | Итого | 67 |  | 1 607 780,49 |

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам (потребительским свойствам)

Ортезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-  ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# -  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»

Организация, непосредственно выполняющая работы, должна обеспечивать выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению ортезами следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не должны препятствовать ношению верхней одежды.

Требования к упаковке, гарантии

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Ортезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна на Изделия в течение 7 (семи) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в изделиях показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».