Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалида протезами нижних конечностей в 2021 году (далее также – работы, Получатель, Изделие).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Изделия (результата работ) по приказу Минтруда России № 86н | Код КТРУ (Наименование изделия по КТРУ); ОКПД 2, КОЗ | Номер ТСР по Классификации (приказ Минтруда России №86н) | Функциональные и технические характеристики Изделия | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез при вычленении бедра модульный | 32.50.22.190-00005045 Протез при вычленении тазобедренного сустава 32.50.22.121 01.28.08.07.11 | 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза методом 3D сканирования и моделирования из термопластов низкого давления. Постоянная приемная гильза выполнена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладыш из высокотемпературного силикона. Тазобедренный шарнир моноцентрический с гидравлической системой управления. Коленный модуль полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и системой контролируемого подгибания колена при наступании на пятку. Углепластиковая стопа со средней степенью энергосбережения, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Поворотное РСУ. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая оболочка модульная - пенополиуретан. Крепление корсетом по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Косметическое покрытие – чулки ортопедические. | 1 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.190-00005043 Протез трансибиальный 32.50.22.121 01.28.08.07.09 | 8-07-09 | Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Углепластиковая стопа со средней степенью энергосбережения, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Силиконовый лайнер с замковой системой крепления. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Дополнительное крепление за счет наколенника. Комплект по уходу за культей. | 1 |
| ИТОГО |  | 2 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателя Изделиями должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, регламентирующих их качество и безопасность.

Изготовленные Изделия должны отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемной гильзы, контактирующая с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи) металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ: выполненные работы по обеспечению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку на результат выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие (-ия) не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Порядок и условия выполнения работ:

а) Заказчик на основании заявления Получателя выдает Направление к Подрядчику на изготовление и обеспечение Изделием;

б) Срок выполнения работ по изготовлению и обеспечению Получателя Изделием составляет не более 15 (пятнадцати) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: в срок не превышающий 15 (пятнадцати) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику в период со дня заключения контракта, но не ранее чем с 01.01.2021 по 30.06.2021 (включительно).

Источник финансирования заказа: средства Федерального бюджета, в рамках предварительных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2021 года, утвержденных и доведенных внутриведомственной росписью расходов бюджета Фонда социального страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 17 декабря 2019 года.