Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов), кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2021 году.

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Едини-ца измере-ния | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб., коп.) | Стои- мость Товара (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресла-коляски должна иметь: - Спинку и сиденье с регулируемым углом наклона; - Подлокотники, регулируемые по высоте; - Подножки, регулируемые по высоте; -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами -Боковые опоры для головы и тела; - Нагрудный ремень. Технические характеристики должны быть: - Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 27 см и не менее 37 см; - Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 27 см и не менее 31 см; - Высота сиденья, регулируемая в диапазоне не более 40 см и не менее 58 см; - Высота подлокотников, регулируемая в диапазоне не более 15 см и не менее 22 см; - Высота подножки, регулируемая в диапазоне не более 22 см и не менее 34 см. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год). В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента передачи. | Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 10 | 66 400,00 | 664 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресла-коляски должна иметь: - Спинку и сиденье с регулируемым углом наклона; - Подлокотники, регулируемые по высоте; - Подножки, регулируемые по высоте; -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами -Боковые опоры для головы и тела; - Нагрудный ремень. Технические характеристики должны быть: - Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 26 см и не менее 38 см; - Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 29 см и не менее 35 см; - Высота сиденья, регулируемая в диапазоне не более 40 см и не менее 55 см; - Высота подлокотников, регулируемая в диапазоне не более 18 см и не менее 23 см; - Высота подножки, регулируемая в диапазоне не более 24 см и не менее 34 см. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год). В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента передачи. |  | шт. | 10 | 66 700,00 | 667 000,00 |
| Итого: | х | х | х | 20 | х | 1 331 000,00 |

Требования к порядку поставки: Предоставить Получателям в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Ярославской области) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: передача Товара Получателям осуществляется в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При передаче Товара Получателю осуществляется фото-/видеофиксация факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.