Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку  технических средств реабилитации - слуховых аппаратов цифровых заушных с последующей настройкой для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| № п/п | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара* | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: - Адаптивную направленность; - Адаптивное шумоподавление; -Автоматическую программу переключения в режим разговора по телефону; - Кнопку переключения программ. |  | 60 | 17 735,25 | 1 064 115,00 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 должен быть от 125 до 130 дБ (указать конкретное значение). | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Максимальное усиление должно быть не менее 60 дБ (указать конкретное значение). | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот* не уже 0,1 - 6,0 кГц. (указать конкретный диапазон). | Диапазон значений |  |  |  |
|  |  | Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Возможные способы обработки цифрового сигнала – бесканальный или многоканальный (не менее 4 каналов цифровой обработки) (указать конкретное значение). | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: - Индикатор переключения программ; - Адаптивное подавление обратной связи; - Шумоподавление; - Режим телефонной катушки или телефонная катушка (указать конкретное значение); - Индикатор разряда батареи |  | 300 | 16 932,23 | 5 079 669,00 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136дБ (указать конкретное значение). | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Максимальное усиление не менее 65 дБ (указать конкретное значение). | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот не уже 0,1 - 5,5 кГц (указать конкретный диапазон). | Диапазон значений |  |  |  |
|  |  | Количество каналов цифровой обработки не менее 4 (указать конкретное значение). | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Количество программ прослушивания не менее 2 (указать конкретное значение). | Минимальное значение показателя |  |  |  |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: - Частотную компрессию; - Подавление акустической обратной связи без снижения усиления; - Шумоподавление; - Подавление шума ветра; - Подавление резких (импульсных) звуков; - Автоматическую программу переключения СА в режим работы с аудиовходом; - Автоматическую программу переключения СА в режим работы с телефонным аппаратом; - Адаптивную направленность; - Регистрацию данных о режимах работы слухового аппарата; - Режим телефонной катушки или катушка индуктивности (указать конкретное значение); - Индикатор разряда батареи. |  | 150 | 18 732,11 | 2 809 816,50 |
|  |  | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 140 дБ (указать конкретное значение). | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Максимальное усиление не менее 80 дБ (указать конкретное значение). | Указать конкретное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот не уже 0,1 - 4,9 кГц (указать конкретный диапазон) | Диапазон значений |  |  |  |
|  |  | Количество программ прослушивания не менее 4 (указать конкретное значение). | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  |  | Количество каналов цифровой обработки не менее 6 (указать конкретное значение). | Минимальное значение показателя |  |  |  |

Количество – 510  шт.

Начальная (максимальная) цена – 8 953 600 (восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 50 копеек.

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

___________________________________________________________________________________*описание объекта закупки подготовлено согласно потребности инвалидов, отраженной в индивидуальных программах реабилитации (абилитации).

Слуховые аппараты должны иметь регистрационные удостоверения, действующие декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия, которые считаются действительными согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (с учетом изменений и дополнений).

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

1) Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

4. «Типы и основные параметры»,

5. «Общие технические требования»,

8. «Транспортирование и хранение».

2) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования и методы испытаний» в частях:

1. «Область применения»,

6. «Требования помехоустойчивости».

3) ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, в частях:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1шт.

элемент питания – 2шт.

индуктор заушный   – 1шт.

паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке

слуховой аппарат -1 шт.

Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по дополнительной индивидуальной настройке слухового аппарата в течение всего срока действия государственного контракта на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности  в области сурдологии-оториноларингологии.

Слуховые аппараты должны выдаваться индивидуально подобранные и настроенные врачом-сурдологом или сурдоакустиком, включая все его принадлежности: футляр, элемент питания, паспорт на изделие и (или) инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов врачом-сурдологом или сурдоакустиком осуществляются в г. Белгороде и /или Белгородской области.

Сырье и материалы применяемые для изготовления слуховых аппаратов должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его  нормальной эксплуатации.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования до места нахождения специализированного кабинета  выдачи изделий или места жительства инвалидов (дом, квартира). На изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

-   по месту жительства получателя;

– в  пунктах выдачи.

В случае выбора получателем способа получения товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу товара получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Настройка слухового аппарата осуществляется по месту нахождения Поставщика или его соисполнителя, указанного в лицензии на осуществление медицинской деятельности по сурдологии-оториноларингологии на территории города Белгорода и/или Белгородской области.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений товара до 31 августа 2021 г.)

Срок действия настоящего контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания  и действует по 30.09.2021.

Источник финансирования

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных заказчику как получателю средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Сроки предоставления гарантий качества

Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК РФ, в течение определенного времени*, установленного производителем товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев, а также требованиям, установленным техническим заданием.

Поставщик должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков товара, а также замену товара ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта.

При поставке товара обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт или замену товара ненадлежащего качества.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (изделия).

Недостатки товара должны быть устранены Исполнителем в срок* не более 10 (десяти) рабочих дней.

Поставщик отвечает за недостатки товара, кроме случаев, когда они возникли после передачи товара получателю вследствие нарушения получателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).