Технические требования выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки и ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2021 году.

| Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб. коп.) | Стоимость Изделий (руб. коп.) | Гарантийный срок (день) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |  |  |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Изготовление обуви ортопедической сложной без утепленного подклада (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; полуботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой;туфли с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке; ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости), по слепку; полуботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); туфли на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, на низком каблуке; ботинки на укорочение от 3 см до 6 см; полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см; туфли на укорочение от 3 см до 6 см (на низком каблуке); ботинки на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки на укорочение от 10 см до 12 см; ботинки на укорочение от 16 см до 20 см; ботинки с двойным следом; ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; полуботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; полуботинки после ампутации стопы по Лисфранку при разной длине следа; ботинки на слоновую стопу, полуботинки на слоновую стопу; туфли на слоновую стопу; полуботинки на резинках для инвалидов без обеих рук. | Требования к биологической безопасности обуви ортопедической должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия». Гарантийный срок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Упаковка обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование обуви должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами. Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению. Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молний" или текстильных. Проведение работ по изготовлению обуви должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии. Обувь должна быть ручного или полумеханического производства. В готовой обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. Обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления. Обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам, полученным на основе слепка стопы. Обувь должна быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из ниже перечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали:- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: - каблук и подошва особой формы; е) прочие специальные детали: - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы). Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С. При обработке обуви должно предусматриваться несколько примерок. | пара | 335 | 4510,53 | 1 511 027,55 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта |

| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная на утепленном подкладе (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости), по слепку; ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки утепленные на укорочение от 10 см до 12 см; ботинки утепленные на укорочение от 16 см до 20 см; ботинки утепленные с двойным следом; ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; Ботинки утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки утепленные на слоновую стопу; ботинки на утепленной подкладке на резинках для инвалидов без обеих рук. |  | пара | 335 | 4659,34 | 1 560 878,90 | Не менее 40 - для обуви на кожаной подошве; не менее 50 - для обуви на кожаной подошве с накладкой; не менее 60 - для обуви на подошве из кожеподобной резины; не менее 70 - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  | х | х | 670 | х | 3 071 906,45 | х |

Срок выполнения работ (передача Получателю результата выполненных работ) по Контракту – в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра Получателей.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.