Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической для обеспечения в 2021 году пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование изготавливаемого Изделия | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Кол-во Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки (пара) | Обувь изготавливается по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, с учетом потребности получателя. В процессе изготовления ортопедической обуви предусмотрено две примерки. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,7 мм – 0,8 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. | пара | 170 |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь изготавливается по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, с учетом потребности получателя. В процессе изготовления ортопедической обуви предусмотрено две примерки. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,7 мм – 0,8 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. Обувь на протез включает несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук особой формы, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). По потребности Получателя допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории. | пара | 115 |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь ортопедическая на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей по индивидуальным обмерам с подгонкой, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного получателя. Обувь на протезы включает несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). По потребности Получателя допускается изготавливать обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории. | пара | 9 |
| 4 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки изготавливается для лиц, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается индивидуально. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуке. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на аппарат по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,7 мм – 0,8 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. По потребности Получателя допускается изготавливать обувь на аппарат без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории. | пара | 4 |
| 5 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки изготавливается индивидуально. Обувь изготавливается на низком, среднем каблук. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,7 мм – 0,8 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. Обувь на протез включает несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук особой формы, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). По потребности Получателя допускается изготавливать обувь на протез, аппарат без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории. | пара | 2 |
| 6 | Выполнение работ по изготовлению вкладного башмачка | Башмачок изготавливается для лиц, имеющих короткие, средние врожденные, ампутационные культи стоп с использованием индивидуальных слепков и специальных элементов. Основные применяемые материалы при изготовлении вкладного башмачка по потребности получателя: для подклада используется кожподклад толщиной 0,7 мм, обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов, для межстелечных слоев используются: натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: шнурки, «молния», липучки. В процессе изготовления предусмотрено две примерки. Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления башмачка, соответствуют требованиям нормативных и технических документов. | шт | 5 |
| 7 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви малосложной без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь малосложная назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь изготавливается индивидуально с учетом особенности стопы получателя. Обувь изготавливается на низком каблуке. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,7 мм – 0,8 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчесно-клеевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. | пара | 8 |
| 8 | Выполнение работ по изготовлению вкладных корригирующих элементов для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стельки ортопедические лечебно-профилактические, изготавливаются из полимерных материалов. Размер стелек определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей Получателя. | пара | 30 |
| 9 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке (пара) | Обувь изготавливается по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, с учетом потребности получателя. В процессе изготовления ортопедической обуви предусмотрено две примерки. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный. Для низа обуви: - воротки толщиной 3,5 мм. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. | пара | 170 |
| 10 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь изготавливается по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, с учетом потребности получателя. В процессе изготовления ортопедической обуви предусмотрено две примерки. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуках. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный. Для низа обуви: - воротки толщиной 3,5 мм. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. Обувь на протез включает несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук особой формы, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). По потребности Получателя допускается изготовление обуви на протез без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории. | пара | 115 |
| 11 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке изготавливается для лиц, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается индивидуально с учетом особенности стопы получателя. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуке, по потребности Получателя. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на аппарат по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. По потребности Получателя допускается изготовление обуви на аппарат без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории. | пара | 4 |
| 12 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке изготавливается индивидуально с учетом особенности стопы получателя. Обувь изготавливается на низком, среднем каблук. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. Обувь на протез включает несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук особой формы, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). По потребности Получателя допускается изготавливать обувь на протез, аппарат без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории | пара | 2 |
|  | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви малосложной на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь малосложная назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь изготавливается индивидуально с учетом особенности стопы получателя. Обувь изготавливается на низком каблуке. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладке по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный. Для низа обуви: - воротки толщиной 3,5 мм. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - шнурки, - пряжки, - крючки, - «молния», - липучка, - башмачная резина. | пара | 8 |
| 14 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для бездвуруких без утепленной подкладки (ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки) | Обувь изготавливается по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, с учетом потребности получателей. В процессе изготовления ортопедической обуви предусмотрено две примерки. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуках, с жестким задником и уширенной подошвой. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви без утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - кожподклад толщиной 0,7 мм – 0,8 мм, - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию 1700 циклов. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой, - строчечно-клевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - петли, - резиновые вставки, - липучка, - башмачная резина. | пара | 2 |
| 15 | Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для бездвуруких на утепленной подкладке (ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке) | Обувь изготавливается по индивидуальным заказам по слепкам, индивидуальным колодкам, индивидуально подбираются различные виды конструкций, с учетом потребности получателя. В процессе изготовления ортопедической обуви предусмотрено две примерки. Обувь изготавливается на низком, среднем каблуках, с жестким задником и уширенной подошвой. Основные применяемые материалы при изготовлении ортопедической обуви на утепленной подкладки по потребности получателя: Для верха обуви: - замша толщиной 1,0 мм – 1,2 мм, - лаковая кожа толщиной: тонкая 0,8 мм – 0,9 мм, средняя 1,0 мм – 1,1 мм, толстая 1,2 мм – 1,3 мм. Подкладка обуви: - мех искусственный, натуральный. Для низа обуви: - воротки толщиной 3,5 мм. Метод крепления подошвы: - клеевой, - рантовой, - рантово-клеевой, - рантово-прошивной, - доппельно-литьевой, - литьевой, - строчечно-литьевой. Межстелечные слои: - натуральная кожа, - пробковый агломерат, - пористые материалы. Материалы для фиксации и крепления обуви: - петли, - резиновые вставки, - липучка, - башмачная резина. | пара | 2 |
| ИТОГО | 646 |

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций Получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для Получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Требуется наличие лицензии по профилю: организации здравоохранения и общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2015 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» у Подрядчика, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Исполнитель должен:

- оказывать Получателю консультативно-практическую помощь по использованию Изделий;

- обеспечить максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия НЕ БОЛЕЕ 30 минут.

Требования к качеству работ, техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ

Изделия должны обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

# Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», изготавливаемая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия», ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия», ГОСТ 3717-84 «Замша», ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы», ГОСТ 9705-78 «Кожа лаковая обувная. Технические условия», ГОСТ 12632-79 «Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия», ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», прочность крепления, деформация задника и подноска, ГОСТ 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Изделие должно быть:

- новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- устойчивым к воздействию физиологической жидкости (пота);

- устойчивым к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

В готовом Изделии не допускаются:

- выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ;

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Изделия должны быть предназначены для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла и растворами нейтральных моющих средств в воде при температуре выше 38 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Боковые поверхности соединенных деталей изделий не должны быть неровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Требования к результатам работ

Выполненные работы следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению ортопедической обувью выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки. Максимальное время ожидания Получателя в очереди при приеме, примерке и выдачи Изделия не превышает 30 минут.

Изготовленное Изделие передается Подрядчиком непосредственно Получателю, либо, в случае если от имени Получателя действует его представитель, то представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, и соответствующего документа, подтверждающего полномочия представителя.

Требования к упаковке.

# Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению на основании ГОСТа 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Заместитель начальника ОСПР _______________ М.Г. Булатова

# Footnotes

Данное приложение заполняется на основании информации, указанной в заявке на участие в электронном аукционе его победителя.