ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: «Обеспечение в 2021 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (бандажами)».

Общее количество: 651 штук.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Условия поставки:

- обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке готовых изделий Получателям;

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Поставщик должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование инвалидов о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделий о невозможности предоставления протезно-ортопедических изделий инвалиду, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедических изделий по месту нахождения пунктов выдачи.

С целью контроля выдачи изделий Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи готовых изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателю Поставщик должен предоставить протезно-ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки протезно-ортопедических изделий Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки изделий, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей протезно – ортопедических изделий Поставщик предоставляет график поставки изделий Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезно – ортопедических изделий.

Бандажи – предназначены для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочных или мешечно-связачного аппарата и других функций организма.

Обеспечение инвалидов бандажами включает в себя индивидуальный подбор бандажей в зависимости от индивидуальной потребности Получателя.

Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Бандажи должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении на изделия максимальной готовности (серийного производства). В случае предоставления изделий индивидуального изготовления, в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416, необходимо предоставить регистрационные удостоверения на материалы, из которых изготовлены данные изделия.

Материалы для изготовления бандажей должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Срок пользования протезно-ортопедическим изделием должен исчисляться с даты предоставления его Получателю. В случае если срок службы, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, превышает срок его пользования, утвержденный приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», замена такого протезно-ортопедического изделия осуществляется по истечении срока службы, установленного изготовителем протезно-ортопедического изделия.

Гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять не менее 2 месяцев. В течение этого срока Поставщик производит замену или ремонт изделий бесплатно.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию протезно-ортопедических изделий:

Упаковка бандажей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование бандажей должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника (головодержатель мягкой фиксации) пенополиуретановый. Предназначен для фиксации, стабилизации. Бандаж обеспечивает правильное положение шеи и нормальную работу мышечно-связочного аппарата. Изделие максимальной готовности. Подбирается в соответствии с типоразмерами. Фиксация осуществляется застёжкой «Велкро». Назначение лечебно-профилактическое. | 2 |
| 2. Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы. Бандаж должен быть выполнен по бесшовной технологии из эластичного медицинского трикотажа, что обеспечивает распределенное (убывающее по направлению от кисти или предплечья к плечу) давление на мягкие ткани верхней конечности, что приводит к увеличению скорости венозного кровотока, к уменьшению фильтрации и увеличению обратного всасывания внеклеточной жидкости, обеспечивает физиологический лимфоток. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Возможность подбора различных методов фиксации на плече эластичной лентой или с креплением петлей к бретели бюстгальтера и вариантов исполнения (без полуперчатки, с полуперчаткой (крепление на большой палец руки). Назначение лечебно-профилактическое. | 270 |
| 3. Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из х/б или эластичных тканей, в т.ч. бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. | 120 |
| 4. Бандаж торакальный ортопедический | Бандаж торакальный ортопедический применяется после операции на сердце и при травмах грудной клетки. Бандаж должен быть изготовлен из плотного эластичного полотна, пропускающего воздух, с ремнями – лямками, Фиксация бандажа должна осуществляться спереди с помощью застежки «велкро». Допускается использование ребер жесткости. Материалы, используемые для изготовления бандажа должны быть гипоаллергенными. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – лечебно – профилактическое. | 1 |
| 5. Бандаж грыжевой (паховый) | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний изготовлен из эластичных материалов, крепление с использованием специальных полуфабрикатов. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – лечебно – профилактическое. | 7 |
| 6. Бандаж на коленный сустав | Бандаж на коленный сустав (наколенник) из эластичного материала. Обеспечивает компрессионный и легкий поддерживающий эффект в сочетании с разгрузкой надколенника. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – лечебно – профилактическое. | 200 |
| 7. Бандаж на коленный сустав (с ребрами жесткости) | Бандаж на коленный сустав (с ребрами жесткости) фиксирующий из эластичного материала, разъемный, с армировкой, с шарнирами. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – лечебно – профилактическое. | 35 |
| 8. Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность изготавливается из эластичных материалов. Предназначен для поддержания мягких мышечных тканей, при лечении локальной венозной недостаточности. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – лечебно – профилактическое. | 12 |
| 9. Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав фиксирующий, полуразъемный, из эластичных компрессионных материалов. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – лечебно – профилактическое. | 4 |
| ВСЕГО шт. |  | 651 |