Техническое задание

Раздел III. Описание объекта закупки

Объект закупки:  Поставка инвалидам слуховых аппаратов

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар  новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  промышленным способом.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

-паспорт;

- гарантийный талон;

- инструкция по эксплуатации.

4. Условия передачи определяются Заказчиком

Поставка включает в себя доставку до  Получателя и индивидуальную настройку слуховых аппаратов. Индивидуальная настройка слуховых аппаратов осуществляется Поставщиком на основании имеющейся у него лицензии, или привлеченным им Соисполнителем на основании лицензии такого Соисполнителя.

| № п/п | Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000003 Аппарат слуховой носимый воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: Не менее 2 Количество программ прослушивания: Не менее 1 Диапазон частот: 0,11 кГц. - 6 кГц. Максимальный ВУЗД 90: Не менее 130 дБ. Не более 132 дБ. Максимальное усиление: Не менее 62 дБ. Не более 65 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: 3 заданных профиля обработки звука, либо регулировку общего усиления; оперативный регулятор громкости; систему подавления обратной связи. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1шт.; элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 2 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000003 Аппарат слуховой носимый воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: Не менее 4 Количество программ прослушивания: Не менее 1 Диапазон частот: 0,11 кГц. - 6 кГц. Максимальный ВУЗД 90: Не менее 132 дБ. Не более 134 дБ. Максимальное усиление: Не менее 70 дБ. Не более 72 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: 4 заданных профиля обработки звука, либо регулировку общего усиления; оперативный регулятор громкости; систему подавления обратной связи. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1шт.; элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 3 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000003 Аппарат слуховой носимый воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые сверхмощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: Не менее 4 Количество программ прослушивания: Не менее 1 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 5,2 кГц. Максимальный ВУЗД 90: Не менее 140 дБ. Не более 142 дБ. Максимальное усиление: Не менее 79 дБ. Не более 80 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • 4 заданных профиля обработки звука, либо регулировку общего усиления; • оперативный регулятор громкости; • систему подавления обратной связи. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт.; • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 4 | 01.28.17.01.07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые средней мощности имеют: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 8 Количество ручных регулировок усиления и ВУЗД: не менее 4 Количество программ прослушивания: не менее 4 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 7,1 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 122 дБ. не более 124 дБ. Максимальное усиление: Не менее 53 дБ. Не более 55 дБ. Слуховые аппараты имеют следующие дополнительные параметры: систему направленных микрофонов; количество микрофонов – 2; кнопку переключения программ; систему подавления собственных шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня; адаптивную систему снижения шума и улучшения разборчивости речи; программируемую функцию задержки включения аппарата; адаптивный программируемый кулисный регулятор; акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; тест обратной связи; тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ; журнал данных об использовании слухового аппарата. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт.; • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 5 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные имеют: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 8 Количество ручных регулировок усиления и ВУЗД: не менее 4 Количество программ прослушивания: не менее 4 Диапазон частот: 0,11 кГц. - 6,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ. не более 134 дБ. Максимальное усиление: не менее 68 дБ. не более 70 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: систему направленных микрофонов; количество микрофонов – 2; кнопку переключения программ; телефонную катушку; систему подавления собственных шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня; адаптивную систему снижения шума и улучшения разборчивости речи; программируемую функцию задержки включения аппарата; адаптивный программируемый кулисный регулятор; акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; тест обратной связи; тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ; журнал данных об использовании слухового аппарата. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт.; • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 6 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые сверхмощные имеют: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 8 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 4 Количество программ прослушивания: не менее 4 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 5,4 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 138 дБ. не более 140 дБ. Максимальное усиление: не менее 78 дБ. не более 80 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: систему направленных микрофонов; количество микрофонов – 2; кнопку переключения программ; телефонную катушку; систему подавления собственных шумов микрофона и окружающих шумов низкого входного уровня; адаптивную систему снижения шума и улучшения разборчивости речи; программируемую функцию задержки включения аппарата; адаптивный программируемый кулисный регулятор; акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; тест обратной связи; тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ; журнал данных об использовании слухового аппарата. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт.; • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 7 | 01.28.17.01.07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности Модель___)* Страна происхождения ___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые средней мощности должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 16 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 8 Количество программ прослушивания: не менее 4 Диапазон частот: 0,11 кГц. - 7,7 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ. не более 62 дБ. Количество микрофонов - не менее 2 х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • автоматический многоканальный направленный микрофон; • беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; • система направленного выделения речи; • подавление собственных шумов микрофона; • трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; • возможность использования для открытого протезирования; • программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; • возможность использовать смартфон как пульт ДУ; • акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; • тест обратной связи; • тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; • журнал данных об использовании слухового аппарата; • индекс степени защиты не менее IP67; • функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 8 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Модель___)* Страна происхождения ___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 16 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 8 Количество программ прослушивания: не менее 4 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 7,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ. не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 70 дБ. не более 72 дБ. Количество микрофонов - не менее 2 х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • автоматический многоканальный направленный микрофон; • беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; • система направленного выделения речи; • подавление собственных шумов микрофона; • трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; • возможность использования для открытого протезирования; • программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; • возможность использовать смартфон как пульт ДУ; • акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; • тест обратной связи; • тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; • журнал данных об использовании слухового аппарата; • индекс степени защиты не менее IP67; • функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 9 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые сверхмощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 16 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 8 Количество программ прослушивания: не менее 4 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 140 дБ. не более 142 дБ. Максимальное усиление: не менее 82 дБ. не более 84 дБ. Количество микрофонов - не менее 2х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: автоматический многоканальный направленный микрофон; беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; система направленного выделения речи; подавление собственных шумов микрофона; трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; кнопку переключения программ; программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; возможность использовать смартфон как пульт ДУ; акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; тест обратной связи; тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; журнал данных об использовании слухового аппарата; индекс степени защиты не менее IP67; функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 10 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности Модель___)* Страна происхождения ___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые средней мощности должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 12 Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,11 кГц. - 7,7 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ. не более 62 дБ. Количество микрофонов - не менее 2 х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • автоматический многоканальный направленный микрофон; • беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; • система направленного выделения речи; • подавление собственных шумов микрофона; • трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; • возможность использования для открытого протезирования; • программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; • возможность использовать смартфон как пульт ДУ; • акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; • тест обратной связи; • тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; • журнал данных об использовании слухового аппарата; • индекс степени защиты не менее IP67; • функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 11 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Модель___)* Страна происхождения ___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 12 Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 7,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ. не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 70 дБ. не более 72 дБ. Количество микрофонов - не менее 2 х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • автоматический многоканальный направленный микрофон; • беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; • система направленного выделения речи; • подавление собственных шумов микрофона; • трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; • возможность использования для открытого протезирования; • программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; • возможность использовать смартфон как пульт ДУ; • акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; • тест обратной связи; • тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; • журнал данных об использовании слухового аппарата; • индекс степени защиты не менее IP67; • функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 12 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24, Количество ручных регулировок усиления и ВУЗД: не менее 12, Количество программ прослушивания: не менее 5 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 140дБ. не более 142 дБ. Максимальное усиление: не менее 82 дБ. не более 84 дБ. Количество микрофонов - не менее 2х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: автоматический многоканальный направленный микрофон; беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; система направленного выделения речи; подавление собственных шумов микрофона; трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; кнопку переключения программ; программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; возможность использовать смартфон как пульт ДУ; акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; тест обратной связи; тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; журнал данных об использовании слухового аппарата; индекс степени защиты не менее IP67; функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 13 | 01.28.17.01.06 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности Модель___)* Страна происхождения ___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые средней мощности должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 48 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 20 Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,11 кГц. - 7,7 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ. не более 62 дБ. Количество микрофонов - не менее 2 х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • автоматический многоканальный направленный микрофон; • беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; • система направленного выделения речи; • подавление собственных шумов микрофона; • трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; • возможность использования для открытого протезирования; • программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; • возможность использовать смартфон как пульт ДУ; • акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; • тест обратной связи; • тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; • журнал данных об использовании слухового аппарата; • индекс степени защиты не менее IP67; • функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 14 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты заушные цифровые мощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 48 Количество каналов, имеющих ручные регулировки усиления и ВУЗД: не менее 20 Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 7,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ. не более 132 дБ. Максимальное усиление: не менее 70 дБ. не более 72 дБ. Количество микрофонов - не менее 2 х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: • автоматический многоканальный направленный микрофон; • беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; • система направленного выделения речи; • подавление собственных шумов микрофона; • трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; • возможность использования для открытого протезирования; • программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; • возможность использовать смартфон как пульт ДУ; • акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; • тест обратной связи; • тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; • журнал данных об использовании слухового аппарата; • индекс степени защиты не менее IP67; • функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. | Шт. |
| 15 | 01.28.17.01.05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный Модель___)* Страна происхождения___________)* Производитель «__________» | 26.60.14.120-00000004/ Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 24, Количество ручных регулировок усиления и ВУЗД: не менее 16, Количество программ прослушивания: не менее 6 Диапазон частот: 0,1 кГц. - 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 140дБ. не более 142 дБ. Максимальное усиление: не менее 82 дБ. не более 84 дБ. Количество микрофонов - не менее 2х. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: автоматический многоканальный направленный микрофон; беспроводная бинауральная синхронизация аппаратов; система направленного выделения речи; подавление собственных шумов микрофона; трехкомпонентная система подавления обратной связи, включающая в себя технологию противофазы, технологию «акустического отпечатка» и кратковременного частотного сдвига; кнопку переключения программ; программируемый оперативный регулятор громкости кулисного типа; возможность использовать смартфон как пульт ДУ; акустический сигнал, предупреждающий о разряде батарейки; тест обратной связи; тоновый тест слуха слуховым аппаратом in situ Gram; журнал данных об использовании слухового аппарата; индекс степени защиты не менее IP67; функция компрессии высоких частот в диапазон низких. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: • стандартный вкладыш – 1шт. • элемент питания – 2 шт. Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675 или 13 или 312. |  |

При выдаче слуховых аппаратов производится индивидуальная настройка на базе специализированного центра Поставщика (Соисполнителя), находящегося по адресу, указанному в лицензии Поставщика (Соисполнителя) на территории Томской области.

Индивидуальная настройка слуховых аппаратов осуществляется врачом-сурдологом или специалистом в области слухопротезирования (сурдоакустиком) в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

Требования к функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3, 4);

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке»

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерения рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий»

Требования к качеству

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок  составляет 24 месяца со дня выдачи товара. Требования к гарантийному сроку на комплектующие материалы (элементы питания) не установлены.

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия  не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия,  Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий  качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Товара до истечения его гарантийного срока, возмещаются  за счет средств Поставщика

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150 – 69 раздел 10 пункт 8.1.

–крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС.

Условия хранения слуховых аппаратов в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 - 69 раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510-87, ГОСТ 23436 -83 клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия (при наличии)

Место доставки товара, являющегося предметом контракта (место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта)

Российская Федерация, Томская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи товара (по согласованию с Получателем).

При выдаче слуховых аппаратов производится индивидуальная настройка на базе специализированного центра Поставщика (Соисполнителя), находящегося по адресу, указанному в лицензии Поставщика (Соисполнителя) на территории Томской области