Технические требования к выполнению работ по изготовлению                                                      протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии                                                 для обеспечения инвалидов в 2021 году

| Описание | Единица измерения | Кол-во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон); покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз 1 шт. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол: 1 шт. Крепления протеза бедра на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир многоосный с гидравлическим управлением фазы переноса, с системой эластичного контролируемого подгибания; тип протеза по назначению: постоянный. | Изделия должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы нижних конечностей. Технические требования». Проведение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи) и должны изготавливаться при наличии деклараций о соответствии. Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; -функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования. | шт. | 1 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида. Материал постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление ваккумно-мышечное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам инвалида. Применение поворотного устройства для обеспечения поворота коленного модуля и стопы относительно гильзы бедра на 360 градусов с целью увеличения самообслуживания пациента. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Модульный коленный шарнир многоосный, с гидравлическим управлением фазой переноса. Энергосберегающая карбоновая стопа с гидравлической щиколоткой с возможностью беступенчатой регулировки высоты каблука от 0 до 7 сантиметров, с расщепленной носочной частью с отведенным большим пальцем, низкий профиль, возможность выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза: постоянный. |  | шт. | 1 | Не менее 12 |
| Итого: |  | х | х | 2 | х |

Срок выполнения работ (передача Получателю результата выполненных работ) по Контракту – в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра Получателей.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.