Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (телефонных устройств) для обеспечения ими в 2021 году инвалидов и детей-инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефонное устройство с текстовым выходом | Телефонное устройство с текстовым выходом Телефонное устройство с текстовым выходом должен иметь: - стандарт применения GSM не менее 900/1800; - клавиатура с алфавитом на русском языке; -размер экрана не менее 30*34 мм; - экран цветной; - возможность приема и передачи данных SMS-сообщений; - функцию виброзвонка: - высота экранного шрифта не менее 2 мм.; В комплект поставки телефонного устройства с текстовым выходом должно входить: - телефонное устройство; - аккумулятор; - зарядное устройство; - плоскопечатная инструкция по эксплуатации на русском языке; - паспорт изделия с гарантийным талоном, дающим право на его бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов и телефонов специализированных сервисных центров, осуществляющих гарантийный ремонт и техническое обслуживание изделия; - упаковочная коробка. | 1 850,00 | 32 | 59 200,00 |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должен иметь следующие функциональные и технические характеристики: - тип корпуса классический (моноблок): цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга; - стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц; - поддержка стандарта 4G/LTE интернет; - Wi-Fi точка доступа; - возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка; - голосовое управление; - распознавание речи; - русский синтезатор речи; - клавиатура с алфавитом на русском языке; - система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник; - наличие автофокуса; - наличие фотокамеры; - наличие встроенной вспышки фотокамеры; - наличие датчика приближения; - наличие автоматической ориентации изображения (акселерометр); - наличие виброзвонка; - возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя); - зарядное устройство для заряда аккумулятора; - диагональ дисплея не менее 4,8 дюйма; - количество ядер процессора не менее 4 ядер; - объем оперативной памяти не менее 2 Гб; - объем встроенной памяти не менее 16 Гб; - фотокамера не менее 8 Мпикс; - фронтальная камера не менее 3 Мпикс; - емкость аккумуляторной батареи не менее 3000 mAh; - сенсорный экран IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT. | 7 733,33 | 130 | 1 005 332,90 |
| Итого: |  |  | 162 | 1 064 532,90 |

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым (не бывшим ранее в употреблении, в ремонте, в котором не была восстановлена или осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке.

Телефонные устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение телефонных устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Гарантийный срок эксплуатации телефонных устройств должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок пользования телефонными устройствами должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления Получателю.