ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2021 году работ по изготовлению для инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – протезов нижних конечностей

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика и (или), при необходимости, по месту нахождения инвалида.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.08.2021 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон) объем выполняемых работ определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц работ, начальную сумму цен единиц работ, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц работ.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». Терминология и определения должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2010 (разд. 10) «Протезы нижних конечностей. Технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости должна осуществляться отправка протезов к месту нахождения инвалидов.

Упаковка протезов нижних конечностей должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2010 (разд. 12) «Протезы нижних конечностей. Технические требования», должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену, ремонт изделия бесплатно.

| № п/п | Наименование изделия по классификатору | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Описание | Гарантийный срок использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-02. Протез голени лечебно-тренировочный |  | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По медико-техническим показаниям для инвалида должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом без дистального соединения; - без вкладного элемента. По медико-техническим показаниям для инвалида крепление протеза: - вакуумное; - с использованием наколенника; - гильзой на бедро (манжета) с шинами; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Протез должен комплектоваться стопой с шарниром. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Лечебно-тренировочный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 12 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 2 | 8-07-03. Протез бедра лечебно-тренировочный |  | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик. В зависимости от медико-технических показаний: - пробных гильз не менее 1 шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - с использованием бандажа; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть с шарниром. Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Лечебно-тренировочный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 12 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 3 | 8-07-04. Протез голени для купания |  | Протез голени. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). По медико-техническим показаниям для инвалида должен быть: - с полимерным чехлом; - без полимерного чехла. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - термопластичный материал. Крепление протеза должно быть с использованием наколенника. Стопа должна быть влагостойкая с противоскользящей поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Специальный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 36 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 4 | 8-07-05. Протез бедра для купания |  | Протез бедра. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - литьевой слоистый пластик; - термопластичные материалы. Стопа должна быть влагостойкая, с противоскользящей поверхностью. Модуль коленный должен быть влагостойкий с замком. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление должно быть вакуумное. Специальный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 36 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 5 | 8-07-06. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии |  | Протез голени. Немодульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - кожа; - дерево; - слоистый пластик. По медико-техническим показаниям для инвалида: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза по медико-техническим показаниям для инвалида должно быть: - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. По медико-техническим показаниям для инвалида: - щиколотка деревянная; - щиколотка металлическая; - опорная чашка металлическая. Стопа по медико-техническим показаниям для инвалида должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Постоянный. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 6 | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии |  | Протез бедра. Немодульный. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида материал приемной гильзы должен быть: - литьевой слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез должен быть без пробных приемных гильз. Крепление по медико-техническим показаниям должно быть: - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; - бандажное. Стопа по медико-техническим показаниям должна быть: - полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. В зависимости от медико-технических показаний протез должен включать комплект полуфабрикатов: - с замком в коленном шарнире; - без замка в коленном шарнире. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 7 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |  | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. Протез в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - замковое; - с использованием наколенника; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами); - кожаной уздечки и бандажа. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 8 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |  | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа; - дерево. В зависимости от медико-технических показаний: - пробных гильз не менее 1 шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - с использованием бандажа; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | не менее 12 месяцев |
| 9 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |  | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик. В зависимости от медико-технических показаний: - пробных гильз не менее 1 шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с чехлом полимерным с мембраной; - с чехлом полимерным замковым. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное мембранное; - замковое. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром; - с упругим элементом из углепластика. Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Облицовка по желанию пациента должна быть: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - чулок косметический; - без чулка косметического. Протез постоянный. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | не менее 12 месяцев |

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должно быть предусмотрено не менее семи пунктов обмера, примерки и выдачи изделий (далее пункт выдачи), расположенных в г. Владимире и Владимирской области, в том числе: в г. Владимир – не менее 1-го пункта выдачи, в г. Ковров – не менее 1-го пункта выдачи, в г. Муром - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Александров - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Гусь-Хрустальный - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Вязники - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Меленки - не менее 1-го пункта выдачи. Пункт выдачи в г. Владимир должен работать не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени). Остальные пункты выдачи должны работать по графику.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о месте нахождения (адрес) и график работы каждого пункта выдачи. Пункты выдачи должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимир и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы, конкретный адрес места выполнения работ, контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта, а также информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).

На все виды изделий должны быть в наличии декларации о соответствии или копии деклараций, заверенные печатью и подписью производителя или его официального представителя. Также должно быть наличие письма производителя или его официального представителя на согласие работать с Подрядчиком, которое Подрядчик должен представить перед получением списков Получателей.

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации) по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров вСодружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.