УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего Государственным учреждением –

Сахалинским региональным отделением

Фонда социального страхования

Российской Федерации

__________________ Н.Н. Камаева

«___»_____________ 2020 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами внешними (протезами бедра лечебно-тренировочными, протезами голени лечебно-тренировочными) в 2021году.

| Название ПОИ | Технические и функциональные характеристики | Количество (изд.) |
| --- | --- | --- |
| ОКПД2-32.50.22.121 Протезы внешние КОЗ 1.28.8.07.03 Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный. Гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз – 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; крепление протеза бедра поясное с использованием кожаных полуфабрикатов; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида на нагрузку до 125 кг. Стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная; одноосный механический коленный шарнир с ручным замком. Тип протеза: лечебно-тренировочный. В комплект входят чехлы – 4 шт. итого: 40 шт. | 10 |
| ОКПД2-32.50.22.121 Протезы внешние КОЗ 1.28.8.07.02 Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени модульный, протез голени лечебно-тренировочный косметическая облицовка модульная мягкая полиуретановая (поролон), косметическое покрытие облицовки — чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с вкладной гильзой из вспененных материалов. Основное крепление протеза голени при помощи бандажа. дополнительное крепление протеза голени поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно — соединительное устройство на нагрузку не менее 100 кг. Стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. В комплект одного протеза входят чехлы — 4 шт., итого 40 шт. | 10 |

Наименование товара, работ, услуг

Протез нижней конечности – протезно-ортопедическое изделие, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно-ортопедического изделия.

Требования к качеству работ

Протез должен  быть изготовлен с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза протеза нижней конечности изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в ней культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза нижней конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Протез укомплектован всеми изделиями, обеспечивающими возможность их ношения инвалидом.

Материал приемной гильзы, контактирующей с телом человека, должен быть разрешен к применению Минздравсоцразвития России.

Узел протеза  должен быть стойким к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 Государственный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», «ГОСТ Р 58269-2018 Национальный стандарт Российской Федерации Протезы наружные нижних конечностей. Термины и определения. Классификация»

Требования к безопасности работ

Проведение работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности должно осуществляться при наличии декларации соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Требования к результатам работ

На выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечностей. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При выполнении работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями организацией-изготовителем не должны нарушаться права третьих лиц. За заказчиком сохраняется право проверять ход и сроки выполнения работ, осуществляемых изготовителем, соответствие протезно-ортопедических изделий техническим и функциональным характеристикам, указанным в государственном контракте.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания получателем акта сдачи-приема работ получателем. В течение этого срока исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия распространяется на все комплектующие изделия.

Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ по заключенному контракту и соблюдение требований нормативно-технической документации.

Порядок расчетов

Оплата производится  безналичным перечислением в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ, на основании предоставленных Исполнителем документов: счета, счета-фактуры (при наличии), акта выполненных работ, актов сдачи-приемки работ, подписанных Получателем, реестра выполненных работ, отрывных талонов к направлениям.

Срок предоставления документов исполнителем в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания получателем акта сдачи-приемки работ.

Оплата расходов за проживание  инвалида (при необходимости- сопровождающего лица) в случае изготовления технического средства реабилитации (изделия) в амбулаторных условиях производится Исполнителем, с дальнейшим их возмещением Заказчиком.

Оплата расходов за проживание производится за фактическое число дней проживания, но не более 7 дней в одну поездку, в размере, установленном для возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями".

По решению уполномоченного органа при проживании инвалида (при необходимости – сопровождающего лица) в районе, отдаленном от организации, в которую выдано направление, оплата расходов может производиться за фактическое число дней проживания, но не более чем за 14 дней, при условии изготовления технического средства реабилитации (изделия) в течение одной поездки.

Возмещение расходов на проживание инвалида Исполнителю  производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем счета, акта оказанных услуг, заявления инвалида о проживании в гостиничном номере, справки о подтверждении проживания в гостиничном номере, документов, подтверждающих произведенные расходы Исполнителем.

Срок предоставления документов в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания получателем акта оказанных услуг.

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – Сахалинская область, по направлениям, выданным заказчиком.

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта но не ранее чем, с 01.01.2021г. по 07 декабря 2021года.

Источник финансирования – средства федерального бюджета, в рамках предварительных объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2021 года, утвержденных и доведенных внутриведомственной  росписью расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов от 17 декабря 2019 года.

Обеспечение исполнения контракта – 30%.

Код бюджетной классификации 39310030420239570323.

Начальник отдела

обеспечения инвалидов ТСР							      Н.Н. Сычева

Начальник

планово-экономического отдела                                                                   Н.К. Фёдорова

Начальник отдела организации

закупок для государственных нужд                                                                        А.А. Ким

Начальник правового отдела                                                                            Т.С. Мурчина

Главный бухгалтер отдела финансов,

бухгалтерского учета и отчетности                                                          Г.И. Снагощенко

ТЗ подготовила Е.В. Самарина