Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2021 году.

1.  Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2021 году: Кресло-стул с санитарным оснащением.

- Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). Количество: 200 изделий.

- Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). Количество: 20 изделий.

- Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес). Количество: 3 изделия. Количество всего: 223 изделия.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Кол-во (шт.) |
| --- | --- |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью, также должно быть снабжено опускающимися подлокотниками для удобства пересаживания пациента. Должно регулироваться по высоте от 48 до 58см. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Сидение должно быть из легко моющегося пластика. Основные технические характеристики: - масса коляски в полной комплектации не более 8 кг., - грузоподъемность до 120 кг., ширина сидения не менее 45 см. Глубина сидения до 44 см. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Должно соответствовать ГОСТу Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТу Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Используемые в конструкции изделия материалы должны соответствовать ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений. Обязательно представление регистрационных удостоверений (декларацию о соответствии) | 200 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). Предназначен для обеспечения максимальной степени удобства Получателя при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Конструкция должна быть на 4-х опорах, изготовлена из стальных труб или алюминия с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Сидение должно быть из легко моющегося пластика. Основные технические характеристики: - ширина в рабочем состоянии не более 56 см; - масса стула не более 20 кг; - грузоподъемность не менее 100 и не более 125 кг; - ширина сидения от 43 до 46 см. Основное оснащение: - съемные подножки; - откидные или съемные подлокотники; - сидение туалетное с судном, - рукоятки (ручки) для толкания, поворотные колеса диаметром 100-125мм, задние колеса комплектуются ножными блокирующимися тормозными механизмами. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Должно соответствовать ГОСТу Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТу Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Используемые в конструкции изделия материалы должны соответствовать ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений. Обязательно представление регистрационных удостоверений (декларацию о соответствии) | 20 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес). Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью, также должно быть снабжено опускающимися подлокотниками для удобства пересаживания пациента. Должно регулироваться по высоте. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Сидение должно быть из легко моющегося пластика. Описание: Конструкция кресла-стула, регулируемая по высоте, изготовлена из высокопрочных труб металлического сплава. Стульчик и ведро съемные, изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Поручни складные вниз. Противоскользящие защитные насадки на ножках. Основные технические характеристики: -масса стула в полной комплектации не более 10 кг., -грузоподъемность до 200 кг., -ширина сидения не менее не менее 50 см. -глубина сидения от 44 см. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. Должно соответствовать ГОСТу Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТу Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». Используемые в конструкции изделия материалы должны соответствовать ГОСТу Р ИСО7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. Обязательно представление сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений. Обязательно представление регистрационных удостоверений (декларацию о соответствии) | 3 |
| ИТОГО | 223 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения Списка Получателей – Республика Саха (Якутия), до места жительства Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 40 (сорока) календарных дней с момента начала срока действия государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2021 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2021 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;