Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации- слуховых аппаратов для обеспечения ими инвалидов в 2021 году

Наименование товара

Слуховые аппараты (далее - СА) – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению (п.3.49 ГОСТ Р 51024-2012).

Требования к качеству и безопасности товара

При использовании товара по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя.

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, безопасный для здоровья получателя, не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен оказывать раздражающего действия.

Необходимое условие – наличие сертификата (декларации) о соответствии на поставляемые слуховые аппараты, выданные в установленном законодательством порядке (предоставляется в ходе исполнения Государственного контракта).

Поставщиком осуществляется индивидуальная настройка Товара, инструктаж по правильному пользованию товаром.

В случае необходимости Поставщик осуществляет дополнительную индивидуальную настройку Товара в период действия контракта.

Наличие у Поставщика (Соисполнителя) лицензии на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии обязательно. (Заверенная, в установленном порядке копия лицензии предоставляется в течении 5-ти рабочих дней с даты заключения контракта).

Требования к комплектности товара

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675,13,312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартные вкладыши 3-х типоразмеров: маленький, средний и большой – по 1шт. каждого вида.

элемент питания – 2 шт.

Требования к упаковке, маркировке, транспортировке, товара

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями

жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.5)

Маркировка СА должна содержать: товарный знак изготовителя, обозначение модели, номер СА по системе нумерации изготовителя (п. 5.4.1. ГОСТ Р 51024-2012)

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к месту поставки

Оренбургская область. Поставка осуществляется по месту проживания Получателя, а также по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Требования к сроку и (или) объему предоставляемых гарантий качества товара

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня передачи Товара Получателю. (Поставщик может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный Заказчиком).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт и настройку изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Дата выпуска товара должна быть не ранее 2020г.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| №п/п | Наименование объекта закупки | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен иметь диапазон частот не уже 0,2 - 4,5 кГц, регулировку ТНЧ. максимальный ВУЗД 90 не менее 135 дБ максимальное усиление не менее 75 дБ. | 30 |
| 2 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный 17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должны иметь диапазон частот не уже 0,2 кГц - 4,5 кГц, регулировку ТНЧ. максимальный ВУЗД90 не менее 131 дБ максимальное усиление не менее 66 дБ. | 60 |
| 3 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности 17-01-03 | Слуховой аппарат заушный средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,2 кГц -4,5 кГц, регулировку ТНЧ. максимальный ВУЗД90 не менее120 дБ. максимальное усиление не менее- 50 дБ | 20 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, 17-01-05 | Слуховой аппарат заушный сверхмощный должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц, - 4,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 3-х, адаптивную систему динамического подавления обратной связи, адаптивную систему шумоподавления, FM-совместимость. максимальный ВУЗД90 не менее 138 дБ максимальное усиление не менее 75 дБ. | 120 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: максимальный ВУЗД 90 не менее 140 дБ. максимальное усиление не менее 80 дБ. диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала не менее 8.Количество программ прослушивания не менее 4х Слуховой аппарат должен иметь следующие функциональные возможности: систему динамического подавления обратной связи; Систему адаптивного шумоподавления; Адаптивную направленность; Частотную компрессию; Программу дополнительного выделения речи; Бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Подавление шума ветра; Подавление внезапных резких звуков неречевого диапазона. FM-совместимость. | 50 |
| 6 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, 17-01-06 | Слуховой аппарат заушный мощный должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 4-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему адаптивного шумоподавления, направленный микрофон, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). Максимальный ВУЗД90 не менее 130 дБ Максимальное усиление не менее 65 дБ. | 250 |
| 7 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, 17-01-07 | Слуховой аппарат заушный средней мощности должны иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 2-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему шумоподавления, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). Максимальный ВУЗД90 не менее 125 дБ Максимальное усиление не менее 55 дБ. | 30 |
| 8 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности, 17-01-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности должен иметь: диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 2-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему шумоподавления, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). Максимальный ВУЗД90 не менее 125 дБ Максимальное усиление не менее 55 дБ. | 3 |
|  | Итого |  | 563 |