Техническое задание

На поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных для обеспечения ими инвалидов в 2021 году                              ИКЗ: 211132602472113260100100270003092323

- Наименование товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", идентичный международному стандарту ИСО 9999:2011 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

- Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Республики Мордовия для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

- Требования к месту, условиям и срокам поставки Товара

Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Мордовия (обеспечение инвалидов креслами-колясками с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатными и прогулочными осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда, либо по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Республики Мордовия).

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2021 года.

- Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим требованиям и условиям, предусмотренным для данного вида товара.

Количество – 26 (двадцать шесть) штук. Начальная (максимальная) цена контракта -  1 695 800 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Наименование Товара, его технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик кресла-коляски. | Количество, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - кресло-коляска должна быть складная, иметь облегчённую алюминиевая рама (складывается в «трость»), - высококачественную синтетическую обивка, - спинку с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, - передние и задние колёса литые - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - подножку с пятиступенчатой регулировкой высоты с шагом 25 мм; с ремнями, фиксирующими стопы, и с ремнём, поддерживающим голень. - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 180 градусов, - регулировка подножки по высоте, 5 положений с шагом 2,5 см - 21,5-34 см - подголовник должен иметь диапазон регулировки уровня высоты в пределах 7 см. - ручки для сопровождающего лица должны иметь 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски – не более 59 см, - максимальная длина коляски – не более 105 см, - максимальная высота коляски – не более 116 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -118х44х41 см, - ширина сиденья – не более 35 см, - глубина сиденья – не более 30 см, - высота спинки – не более 54 см, - диаметр передних колес - 18 см, - диаметр задних колес - 22 см, - вес коляски - 15 кг, - максимальная нагрузка - 40 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 6 | 52 300,00 |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - кресло-коляска должна быть складная, иметь облегчённую алюминиевая рама (складывается в «трость»), - высококачественную синтетическую обивка, - спинку с возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, - передние и задние колёса пневматические, - быстросъёмные задние колёса, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - подножку с пятиступенчатой регулировкой высоты с шагом 25 мм; с ремнями, фиксирующими стопы, и с ремнём, поддерживающим голень. - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 180 градусов, - регулировка подножки по высоте, 5 положений с шагом 2,5 см - 21,5-34 см - подголовник должен иметь диапазон регулировки уровня высоты в пределах 7 см. - ручки для сопровождающего лица должны иметь 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски – не более 59 см, - максимальная длина коляски – не более 105 см, - максимальная высота коляски – не более 116 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -118х44х41 см, - ширина сиденья – не более 35 см, - глубина сиденья – не более 30 см, - высота спинки – не более 54 см, - диаметр передних колес - 18 см, - диаметр задних колес - 22 см, - вес коляски - 15 кг, - максимальная нагрузка - 40 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 6 | 57 300,00 |
| 3. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Основные технические характеристики кресла-коляски: Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складная, должна иметь облегчённую алюминиевую раму, - высококачественную синтетическую обивку, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - иметь боковые фиксаторы на сиденье, - спинка должна иметь угол наклона от 20 до 80 градусов, - спинка, должна быть регулируемая по высоте, - подголовник, должен быть регулируемый по высоте, - иметь боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса литые, - быстросъёмные передние и задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по длине от 24 до 34 см с шагом 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов, - подножка оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - держатель для бутылочки, - диодные фонари, - пятиточечный ремень безопасности, - столик. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски - не более 60 см, - максимальная длина коляски – не более 115 см, - максимальная высота коляски – не более 120 см, - размеры рамы в сложенном виде (ДхШхВ) -92х58х35 см, - ширина сиденья - от 26 до 38 см, - глубина сиденья – от 29 до 35 см, - высота спинки – от 50 до 55 см, - ширина спинки – от 25 до 33 см, - высота подлокотников – от 18 до 23 см, - диаметр передних колес - 22 см, - диаметр задних колес - 27 см, - вес коляски – 19,5 кг, - максимальная нагрузка - 30 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 6 | 71 300,00 |
| 4. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Основные технические характеристики кресла-коляски: Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складная, должна иметь облегчённую алюминиевую раму, - высококачественную синтетическую обивку, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - иметь боковые фиксаторы на сиденье, - спинка должна иметь угол наклона от 20 до 80 градусов, - спинка, должна быть регулируемая по высоте, - подголовник, должен быть регулируемый по высоте, - иметь боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса пневматические, - быстросъёмные передние и задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по длине от 24 до 34 см с шагом 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов, - подножка оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - держатель для бутылочки, - диодные фонари, - пятиточечный ремень безопасности, - столик. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски - не более 60 см, - максимальная длина коляски – не более 115 см, - максимальная высота коляски – не более 120 см, - размеры рамы в сложенном виде (ДхШхВ) -92х58х35 см, - ширина сиденья - от 26 до 38 см, - глубина сиденья – от 29 до 35 см, - высота спинки – от 50 до 55 см, - ширина спинки – от 25 до 33 см, - высота подлокотников – от 18 до 23 см, - диаметр передних колес - 22 см, - диаметр задних колес - 27 см, - вес коляски – 19,5 кг, - максимальная нагрузка - 30 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 8 | 76 300,00 |