Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания, являющегося объектом культурного наследия, и его наружных конструктивных элементов.

ОКПД 2 – 41.20.40.200;

КТРУ - 41.20.40.000-00000003;

КОЗ - 03.06.06.04.04.

Место выполнения работ: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького,15/1 (фасад административного здания Государственного учреждения – Амурского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (включая дверь центрального входа) и его наружные конструктивные элементы (водосточный слив, лестница на входе на цокольный этаж, пожарная лестница, пандус).

Административное здание Государственного учреждения – Амурского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации административного здания является объектом культурного наследия народов Российской Федерации, включённым в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - «Здание мельзавода № 4 (ранее частный мельзавод Алексеева, Кувшинова, Топаза)» (наименование по данным проведённых историко-культурных исследований: Паровая мельница Торгового Дома «Ф. Кувшинов с Сыновьями»).

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта по 29.10.2021.

Технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ, рабочей документацией, техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания, являющего объектом культурного наследия, и его наружных конструктивных элементов, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения;

- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4).

Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящего технического задания.

Материалы, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Условия выполнения работ:

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения контракта предоставляет на согласование Заказчику план-график выполняемых работ с указанием конкретных сроков начала и окончания работ по капитальному ремонту фасада административного здания и его наружных конструктивных элементов, предусмотренных контрактом. В случае несогласия Заказчика со сроками работ, указанными в плане-графике выполняемых работ, Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего, со дня выставления замечаний Заказчиком к плану-графику выполняемых работ, повторно предоставляет план-график выполняемых работ на согласование Заказчику с учетом ранее выставленных замечаний.

Одновременно с подписанием контракта Подрядчик должен представить локальный сметный расчет на выполняемые Работы, составленный Подрядчиком с учетом объема работ и материалов, используемого при выполнении работ, предусмотренных Техническим заданием, исходя из цены контракта. Стоимость составления локального сметного расчета входит в стоимость выполняемых работ.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им разрешения на проведение ремонтных работ памятника истории и культуры в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы должны выполняться Подрядчиком из своих материалов, своими силами и средствами в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и локальным сметным расчетом.

Подрядчик до начала выполнения работ должен назначить специалиста, ответственного за организацию работ. До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

В связи с введенным в Амурской области режимом повышенной готовности на основании Распоряжения Губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности» и в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работники Подрядчика обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли, утвержденные письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.04.2020 № 02/7329-2020-27 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий для работников строительной отрасли», а также режим, связанный с проведением противоэпидемиологических мероприятий, установленный в административном здании Заказчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих работников, привлекаемых для выполнения работ по контракту, средствами защиты органов дыхания (масками, респираторами) и перчатками.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.

В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ Подрядчик обязан осуществлять ежедневную уборку места производства работ, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ.

Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном контроле ответственного уполномоченного сотрудника Подрядчика.

Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет.

В цене работ учтены все расходы, связанные с выполнением работ (в том числе материалы, вывоз строительного мусора), а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Объем и условия выполняемых работ, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) материала, используемого при выполнении работ, указаны в техническом задании документации об электронном аукционе.

Подбор материалов, а также их цвет производится по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик в ходе производства работ не имеет право: отклоняться от технического задания, сметной документации, вносить самостоятельно изменения в утвержденную Заказчиком сметную документацию и техническое задание.

Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться с соблюдением требований охраны труда, с соблюдением мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, соблюдение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в административном здании Заказчика несет Подрядчик перед своими работниками, привлекаемыми для выполнения работ по контракту.

Подрядчик не должен выполнять работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае возникновения пожаров принять меры к их ликвидации и тушению, провести со всеми работниками, занятыми на работах, инструктаж по организации работ в случаях возникновения возгораний.

Требования к материалам, применяемым в ходе выполнения работ:

Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью Подрядчика, предоставляются вместе с актами (по форме КС-2 и Актом выполненных работ) в процессе приемки выполненных работ, а также по требованию Заказчика в процессе проведения проверок качества выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает действовать с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Сторонами и Акта выполненных работ приемочной комиссией Заказчика и утверждения его Заказчиком.

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование выполняемых работ и материалов, используемых при выполнении работ | Единица измерения | Количество, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вырезка сухих ветвей: дерево диаметром до 150 мм | шт. | 1 |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0.5735 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 16.89746 |
|  | Очистка поверхности фасада щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 202.76952 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 14.869778 |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.03526 |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.758815 |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.7588 |
|  | Расшивка швов кладки: из кирпича | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0.076 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 38.8 |
|  | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:1 | м3 | 0.776 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки фасадов сухой растворной смесью | 100 м2 | 16.8974685 |
|  | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 9.1246 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 16.8974685 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16.8974685 |
|  | Эмаль перхлорвиниловая фасадная | т | 0.90908 |
|  | При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять к расценке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16.8974685 |
|  | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.01 |
|  | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140 | шт. | 1 |
|  | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.03 |
|  | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 140 мм, длина 1000 мм | шт. | 3 |
|  | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.01 |
|  | Отливы (отметы) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм | шт. | 1 |
|  | Хомуты стальные | кг | 2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(Лестница, пандус) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.01878 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Лестница) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4785 |
|  | Краска для наружных работ | т | 0.01177 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Пандус) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.54028 |
|  | Краска для наружных работ | т | 0.01329 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(козырьки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25704 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (Козырьки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25704 |
|  | Краска для наружных работ | т | 0.007017 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(пожарная лестница) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.198 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (пожарная лестница) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.198 |
|  | Краска для наружных работ | т | 0.0327 |
|  | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0.14959 |
|  | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.14959 |
|  | Грунтовка по бетону | кг | 2.064 |
|  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0.14959 |
|  | Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм | м2 | 15.25818 |
|  | Рейки деревянные, сечение 8x18 мм | м3 | 0.0014959 |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 6.15 |
|  | Песок кварцевый | т | 0.1968 |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 6.15 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 покрытия поверхности | 0.0615 |
|  | Лак тонированный | кг | 1.568 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 47.31 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км | 1 т груза | 47.31 |
|  | Отгрузка мусора на свалке ООО "Полигон" приказ № 90 | 1 т груза | 47.31 |

Материал, используемый при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) материала |
| --- | --- | --- |
|  | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:1 | Строительный раствор приготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Технические условия» по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем |
|  | Шпатлевка водно-дисперсионная | Предназначена для наружной отделки и защиты зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия. |
|  | Эмаль перхлорвиниловая фасадная (цвет по согласованию с Заказчиком) | Краска предназначается для наружной окраски зданий и сооружений по оштукатуренным поверхностям с целью повышения их зимостойкости, предохранения от солнечных ожогов (цвет по согласованию с Заказчиком). Изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия», ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия» |
|  | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140 | Оцинкованное водосточное колено диаметром 140мм изготавливается автоматизированным способом в (гнутом) исполнении из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» толщиной металла 0.5мм. Устанавливается в системе наружного водостока на опусках (водосточных трубах), обходя таким образом препятствия на фасадах зданий. |
|  | Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 140 мм, длина 1000 мм | Оцинкованная водосточная труба диаметром 140мм изготавливается автоматизированным способом из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» толщиной металла 0.5мм. Устанавливается в системе наружного водостока. |
|  | Отливы (отметы) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм | Оцинкованный водосточный отлив (отмет) диаметром 140мм изготавливается автоматизированным способом из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия» толщиной металла 0.5мм. Устанавливается в системе наружного водостока. |
|  | Хомуты стальные | Предназначены для крепления наружных водосточных труб круглого сечения. Изготовлены в соответствии с ГОСТ 24137-80 «Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры». |
|  | Грунтовка ГФ-021 | Предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Изготовлена в соответствии с ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
|  | Краска для наружных работ (цвет по согласованию с Заказчиком) | Предназначается для наружных отделочных работ для окраски больших металлических поверхностей (кроме кровель), а также решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм - пожарная лестница, козырьки, пандус, лестница. Изготовлена в соответствии с ГОСТ 30884-2003 Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
|  | Грунтовка водно-дисперсионная | Предназначена для нанесения на пористые поверхности: (камень, кирпич, бетон и т.д.). Продукт, который после нанесения на поверхность образует твердую прозрачную или непрозрачную пленку, обладающую защитными или специальными техническими свойствами, предназначенный для повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям. Изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52020-2003 Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия. |
|  | Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм | Предназначена для отделки внутренних и наружных стен и полов. Изготовлена в соответствии с ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия». |
|  | Рейки деревянные, сечение 8x18 мм | Предназначены для облицовки входной двери. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия. |
|  | Лак тонированный | Применяется для окрашивания различных поверхностей. Изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52165-2003. Материалы лакокрасочные. Лаки. Общие технические условия. |