Техническое задание

- Функциональные характеристики работ:

Протезы нижних конечностей должны выполнять функцию компенсации ограничения жизнедеятельности лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели).

- Технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование работ | Наименование /ОКПД 2 | Описание в соответствии с КТРУ | Технические характеристики работ | Объем работ, (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение Получателей протезами нижних конечностей | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, должен быть с несущей приемной гильзой. Индивидуального изготовления по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с содержанием свободных ионов серебра и усиленным высокопрочным карбоном с применением технологии построения примерочного протеза с приемной гильзой из термопластического полимера. Углепластиковая стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения. Полимерный чехол с дистальным соединением. Регулировочно-соединительные устройства – титан на нагрузку, соответствующую весу получателя. В комплект должны входить: чехлы махровые, чехлы перлоновые. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов. | 5 | 640 333,33 | 3 201 666,65 |
| 2 | Обеспечение Получателей протезами нижних конечностей | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, должен быть с несущей приемной гильзой индивидуального изготовления по слепку, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с содержанием свободных ионов серебра и усиленная высокопрочным карбоном, с применением технологии построения примерочного протеза с приемной гильзой из термопластического полимера. Низкопрофильная углепластиковая стопа должна быть с высоким уровнем энергосбережения или углепластиковая стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола получателя. Для получателей с повышенным и высоким уровнем двигательной активности. Полимерный чехол должен быть без дистального соединения. Модуль гашения ударных нагрузок и торсионный адаптер. Вакуумная система со встроенным насосом, создающим вакуумное давление от 0,5 до 0,7 миллибар, улучшающим кровообращение. Должен быть предназначен для порочных культей с наличием особо сложных дефектов (рубцы, миопластика, ожоги и т.д.) верхней и средней 1/3 голени, для получателей с сосудистыми заболеваниями, в том числе сахарный диабет. Полуфабрикаты - титан на нагрузку до 125 кг. В комплект должны входить: чехлы махровые, чехлы перлоновые. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет вакуумной системы. | 5 | 727 166,67 | 3 635 833,35 |
| 3 | Обеспечение Получателей протезами нижних конечностей | Протез голени для купания/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез голени для купания. Протез голени для купания модульный, для принятия водных процедур и купания, должен быть с несущей приемной гильзой из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с содержанием свободных ионов серебра, индивидуального изготовления по слепку и усиленная высокопрочным углепластиком, с применением технологии построения примерочного протеза с приемной гильзой из термопласта. Углепластиковая стопа должна быть с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола инвалида, влагозащищенная, предназначенная для принятия водных процедур, для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности. Крепление вакуумное с применением полимерного наколенника. Полимерный чехол без дистального соединения. Регулировочно-соединительные устройства - титан на нагрузку соответствующие весу пациента. В комплект должны входить: чехлы махровые, чехлы перлоновые. | 4 | 547 000,00 | 2 188 000,00 |
| 4 | Обеспечение Получателей протезами нижних конечностей | Протез бедра для купания/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез бедра для купания. Протез бедра модульный для купания должен быть с несущей приемной гильзой из антисептического материала с молекулами серебра, с полимерным чехлом, индивидуального изготовления по слепку, с гидравлическим одноосным коленным шарниром с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с механизмом торможения, срабатывающим при наступании на протез под любым углом и отключающимся при переходе на носок стопы, с возможностью вертикальной нагрузки до 150 кг, влагозащищённый. Влагозащищенная углепластиковая стопа должна быть с высоким уровнем энергосбережения повышенной прочности, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола инвалида. Для инвалида с высоким уровнем двигательной активности. Полуфабрикаты и РСУ – с влагозащищённым материалом на нагрузку до 150 кг. Без косметической облицовки. Крепление замковым устройством для полимерных чехлов.) | 2 | 696 666,67 | 1 393 333,34 |
| 5 | Обеспечение Получателей протезами нижних конечностей | Протез бедра модульный/32.50.22.121 | Описание отсутствует | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, должен быть с несущей приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с содержанием свободных ионов серебра и усиленная высокопрочным карбоном; с применением технологии построения примерочного протеза, с приемной гильзой из термопластического полимера. С использованием полимерных чехлов. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления фазой опоры (3E80), обеспечивающей более безопасную, по отношению к аналогам, физиологическую ходьбу по любой поверхности, с возможностью настройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с "велосипедным" режимом. Углепластиковая стопа(1C30) с прогрессивными характеристиками в зависимости от нагрузки за счёт использования сдвоенных карбоновых пружин и эластичной связи переднего и заднего отделов стопы, со средним уровнем энергосбережения, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Полуфабрикаты - титан на нагрузку до 125 кг. Без косметической облицовки или косметическая облицовка модульная (по желанию пациента) - пенополиуретан. Крепление с помощью вакуумного клапана или механического замкового устройства для полимерных чехлов (по желанию пациента) | 1 | 1535000,00 | 1 535 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 17 | х | 11 953 833,34 |

3. Качественные характеристики (включая требования к качеству и безопасности) работ:

Исполнитель должен гарантировать, что при использовании протезов нижних конечностей (далее - протезы) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу Получателей при их эксплуатации.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателей), с которой контактируют те или иные детали протезов при их нормальной эксплуатации.

Материалы должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность работ, соответствие работ назначениям медико-социальной экспертизы и заключениям медико-технической комиссии протезно-ортопедических предприятий, а также требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in virto»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

4. Требования  к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять 9 (девяти) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи протезно-ортопедических изделий.

Исполнитель в течение гарантийного срока должен за счет собственных средств осуществлять ремонт и (или) замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Срок ремонта и (или) замены протезов не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателей к Исполнителю, либо - в случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству выполненных работ — со дня подписания Государственным Заказчиком и Исполнителем Акта.

Акт должен составляться Государственным Заказчиком в присутствии Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в адрес Государственного Заказчика претензий к качеству выполненных работ от Получателя.

В Акте должны указываться наименование работ, технические характеристики, характер выявленных Получателем скрытых недостатков или дефектов (брака).

Исполнитель должен разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

5. Условия исполнения Контракта.

Сроки выполнения работ - Со дня заключения Контракта по 30 ноября 2021 года.

В состав работ входит: оформление заказа, изготовление протезов, их примерка и выдача Получателям.

Исполнитель должен обеспечить выполнение работ на основании заявок, направленных Государственным Заказчиком, используя свои комплектующие и материалы, своими силами и средствами в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оформления Исполнителем заказа на выполнение работ.

Исполнитель должен предоставить Государственному Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта информацию с адресом пункта приема Получателей и графиком его работы.

Исполнитель должен осуществлять прием Получателей по вопросам оформления заказов на выполнение работ по обеспечению Получателей протезами, примерки и выдачи изготовленных протезов в пункте приема, расположенном в городе Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю, при предъявлении Получателями паспортов и Направлений, выданных Государственным Заказчиком.

Исполнитель должен уведомить Получателей о дате примерки и выдачи протезов.

Исполнитель должен разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

Обеспечение возможности ремонта и замены протезов, устранения недостатков выполненных работ должно осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6. Требования энергетической эффективности работ:

Требования не установлены.