Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению застрахованного протезами бедер

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный (для получателя с парной ампутацией) с несущей гильзой, индивидуального изготовления по слепку из литьевого слоистого пластика (одна пробная гильза) с использованием полимерного силиконового чехла улучшающего адгезию между культей бедра и лайнером. Модульный коленный шарнир, многоостный с пневматическим управлением фазой переноса, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности. Углепластиковая стопа со средней степенью энергосбережения для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Наличие регулировочно-соединительных устройств, поворотного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительного гильзы (для обеспечения самообслуживания получателя). Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная телесного цвета, снабжена ступенчатым отверстием (анатомической формы). Функциональные узлы протеза будут иметь конструктивно - технологическую завершенность. Чулки ортопедические Тип протеза - постоянный | 1 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный (для получателя с парной ампутацией) с несущей гильзой, индивидуального изготовления по слепку из литьевого слоистого пластика (одна пробная гильза) с использованием полимерного силиконового чехла улучшающего адгезию между культей бедра и лайнером. Модульный коленный шарнир, одноосный, с фиксатором и толкателем, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности. Углепластиковая стопа со средней степенью энергосбережения для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Наличие регулировочно-соединительных устройств, поворотного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительного гильзы (для обеспечения самообслуживания получателя). Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная телесного цвета, снабжена ступенчатым отверстием (анатомической формы). Функциональные узлы протеза будут иметь конструктивно - технологическую завершенность. Чулки ортопедические Тип протеза - постоянный. | 1 |
| ИТОГО | 2 |

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-2-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование».Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам».

Работы по изготовлению получателям протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

Выполнение работ по изготовлению получателям протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению получателям протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | проведение замеров, примерка и выдача готовых изделий по месту фактического проживания Получателя на территории г. Тамбова и Тамбовской области (в том числе обслуживание Получателей выездными бригадами на дому) или по согласованию с Получателем по месту нахождения пункта обслуживания Получателей в пределах Тамбовской области. |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 40 дней с даты получения Исполнителем Направления Заказчика. |