Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению застрахованного лица с парной ампутацией верхних конечностей протезами плеч

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий изготавливается по индивидуальному технологическому процессу для сложного протезирования. Примерочная гильза по слепку из термопласта, постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами, несущая гильза и композитных материалов на основе акриловых смол. Протез плеча рабочий состоит из гильзы плеча, модуля замкового локтя с возможностью фиксации минимум в семи положениях сгибания, поворотного лучезапястного адаптера с регулируемой тугоподвижностью, рабочего тягового крюка-хука и индивидуального крепления с силиконовым (полимерным) смягчителем подмышечной области. Замковый локтевой узел с возможностью фиксации минимум в семи положениях сгибания, предплечье облегченное скелетированное уменьшает вращательную и перпендикулярную вибрацию за счет карбоновых стержней. В качестве крепления используется силиконовый (полимерный) чехол индивидуального изготовления для надежной комфортной фиксации протеза плеча. Предназначен при усечениях на уровне плеча или врожденных недоразвитиях верхних конечностей по типу культи плеча. Несущая гильза плеча и предплечья выполнена из карбонового композита, скелетированного для снижения веса и переноса центра тяжести протеза проксимально. Внутренняя полость гильзы смягчена вкладной гильзой из силикона для снижения воздействия ударных нагрузок на культю.Протез плеча рабочий предназначен при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте плеча на любом уровне. | 2 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча. Протез состоит из индивидуального силиконового (полимерного) лайнера, приемной гильзы плеча по слепку, комплекта узлов для протеза плеча косметического, узла локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья, узла запястья, пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. По желанию пациента может быть выбран нейлоновый рукав с рисунком, имитирующим тату. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из композитных материалов на основе связующих смол. Крепление в виде индивидуального силиконового (полимерного) лайнера с замком или вакуумным клапаном (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). | 2 |
| ИТОГО | 4 |

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 3. Описание узлов протезов верхних конечностей».

Выполнение работ по обеспечению получателей протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

Работы по обеспечению получателей протезами должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю осуществляется по месту нахождения Исполнителя. |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 40 дней с даты получения Исполнителем Направления Заказчика. |