Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Конструкция и основные технические характеристики: - кресло-коляска должна иметь складную раму (предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента). Рама кресла-коляски должна быть выполнена из стальных труб с порошковым покрытием. - кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными, регулируемыми по высоте в не менее чем 3-х положениях ступенчатыми подлокотниками. - кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. - кресло-коляска должна иметь быстросъемные задние колеса с цельнолитыми либо пневматическими шинами, - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами; - должны быть ножные упоры для сопровождающего лица (антиопрокидыватели); - спинка кресла-коляски должна быть складной по горизонтальной оси, оснащенной задним карманом. Должны иметься следующие регулировки: - передних колес: по вертикали в не менее чем 3-х положениях; - задних колес: по вертикали в не менее чем 2-х положениях. - подножек: по длине голени в не менее чем 6 положениях; Ширина сидения - 550±10 мм -20 шт, 600±10 мм – 2 шт. Глубина сиденья – не менее 400, не более 460 мм Высота сиденья – не менее 450, не более 550 мм Высота спинки - не менее 360, не более 420 мм Масса, не более 26 кг Грузоподъемность, не менее 150 кг В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 22 |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для инвалидов должна быть предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата на улице по дорогам с твердым покрытием. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Конструкция и основные технические характеристики: - кресло-коляска должна иметь складную раму (предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента). Рама кресла-коляски должна быть выполнена из стальных труб с порошковым покрытием. - кресло-коляска должна быть оснащена съемными и поворотными ножными опорами, с ремнями для стоп; - кресло-коляска должна быть оснащена съемными регулируемыми по высоте в не менее чем 3-х положениях ступенчатыми подлокотниками. - кресло-коляска должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. - кресло-коляска должна иметь быстросъемные задние колеса с цельнолитыми либо пневматическими шинами, - передние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами; - должны быть ножные упоры для сопровождающего лица (антиопрокидыватели); - спинка кресла-коляски должна быть складной по горизонтальной оси, оснащенной задним карманом. Должны иметься следующие регулировки: - передних колес: по вертикали в не менее чем 3-х положениях; - задних колес: по вертикали в не менее чем 2-х положениях. - подножек: по длине голени в не менее чем 6 положениях; Ширина сидения - 550±10 мм -21 шт, 600±10 мм – 5 шт. Глубина сиденья – не менее 400, не более 460 мм Высота сиденья – не менее 450, не более 550 мм Высота спинки - не менее 360, не более 420 мм Масса, не более 26 кг Грузоподъемность, не менее 150 кг В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 26 |
| ИТОГО |  | 48 |

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям не позднее 31.08.2021.