Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей и обеспечению инвалидов

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия | Количество (штук) |
| 1 | Протез голени модульный изготавливается из приёмной гильзы, регулировочно-соединительных устройств, косметической облицовки и стопы. Приёмная гильза изготавливается индивидуально по слепку с культи инвалида. При изготовлении протеза применяются две сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров). Материал индивидуальных гильз - слоистый пластик на основе литьевых смол. В процессе протезирования допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Формообразующая часть косметической облицовки изготавливается из мягкого полиуретана. Протез покрывается косметической облицовкой: чулками силоновые или перлоновые. Крепление протеза на культе осуществляется c использованием силиконового чехла или вакуумного устройства. Регулировочно - соединительные устройства подбираются в соответствии с весом инвалида. Стопа оснащается голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Тип протеза: лечебно-тренировочный. | Протез голени лечебно-тренировочный | 10 |
| 2 | Протез бедра модульный изготавливается из приёмной гильзы, механического коленного узла, регулировочно-соединительных устройств, косметической облицовки и стопы. Приёмная гильза изготавливается индивидуально по слепку с культи инвалида. При изготовлении протеза применяются две сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров). Материал индивидуальных гильз - слоистый пластик на основе литьевых смол. В процессе протезирования допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Формообразующая часть косметической облицовки изготавливается из мягкого полиуретана. Протез покрывается косметической облицовкой: чулками силоновые или перлоновые. Крепление протеза на культе осуществляется c использованием силиконового чехла или вакуумного устройства. Протез оснащается механическим коленным узлом с фиксацией под нагрузкой с замком или без замка. Регулировочно - соединительные устройства подбираются в соответствии с весом инвалида. Стопа оснащается голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Тип протеза: лечебно-тренировочный. | Протез бедра лечебно-тренировочный | 10 |
| 3 | Протез голени для купания представляет собой искусственную конечность и состоит из приемной гильзы, изготовленной из акрила, регулировочно-соединительных устройств и модулей, приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с упруго эластичным вкладышем из ортолюкса, стопы из полиуретана с присосками. Косметическая облицовка протеза должна обеспечиваться цельным пластиковым раструбом, формообразующим голень, идущим от стопы и закрепляющимся на приемной гильзе протеза. Крепление протеза должно быть обеспечено полноконтактной приемной гильзой, амортизационным наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). Использование протеза ежедневно не более 2-х часов. | Протез голени для купания | 7 |
| 4 | Протез бедра для купания представляет собой искусственную конечность и состоит из приемной гильзы, изготовленной из акрила, регулировочно-соединительных устройств и модулей, приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с упруго эластичным вкладышем из ортолюкса, стопы из полиуретана с присосками. Косметическая облицовка протеза должна обеспечиваться цельным пластиковым раструбом, формообразующим нижнюю конечность, идущим от стопы и закрепляющимся на приемной гильзе протеза. Крепление протеза должно быть обеспечено полноконтактной приемной гильзой, амортизационным наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). Использование протеза ежедневно не более 2-х часов. | Протез бедра для купания | 7 |
| 5 | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии в следующей комплектации: - Приёмная гильза индивидуальная (не менее одной пробной/диагностической гильзы, изготовленной по слепку с культи пациента, из термопластичного материала для примерки и достижения необходимого прилегания поверхности гильзы к культе). - Постоянная приемная гильза изготовлена методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. Гильза может быть изготовлена с использованием гильзового декора. - Мягкостенная внутренняя гильза в случае ее наличия изготавливается из вспененного материала, полиэтилена-сополимера (по мед. показаниям) и имеет возможность санитарной обработки. - Формообразующая часть косметической облицовки модульная из вспененного пенополиуретана. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые ортопедические. - Крепление протеза осуществляется с помощью герметизирующего наколенника из полимерных материалов или без него – за счет надмыщелковой кости, а также за счет вакуумного клапана (по мед. показаниям). - Комплектующие протеза подбираются в соответствии с весом инвалида. - Стопа со средней степенью энергосбережения, стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука или стопа углепластиковая изготовлена с разделенным передним отделом стопы, обеспечивает высокую стабильность, безопасность во время ходьбы и остановок (по мед. показаниям). Тип протеза постоянный. | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 25 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии в следующей комплектации: - Приёмная гильза индивидуальная (не менее одной пробной/диагностической гильзы, изготовленной по слепку с культи пациента, из термопластичного материала для примерки и достижения необходимого прилегания поверхности гильзы к культе). - Постоянная приемная гильза изготовлена методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. Гильза может быть изготовлена с использованием гильзового декора. - Мягкостенная внутренняя гильза в случае ее наличия изготавливается из вспененного материала, полиэтилена-сополимера (по мед. показаниям) и имеет возможность санитарной обработки. - Формообразующая часть косметической облицовки модульная полужесткая из вспененного пенополиуретана, с предварительной формой ноги. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. - Крепление протеза мышечно-вакуумное, при необходимости с использованием бедренного бандажа (по мед. показаниям). - Коленный модуль механический моноцентрический, полицентрический с постоянным замком, отключающимся в случае посадки, периодически, коленный модуль механический моноцентрический с тормозом и голенооткидным устройством, коленный модуль механический полицентрический без замка, коленный модуль пневматический с замком, включающимся периодически, коленный модуль пневматический с регулировкой темпа ходьбы, коленный модуль пневматический с регулировкой темпа ходьбы и механической регулировкой устойчивости. (по мед. показаниям). - Комплектующие протеза подбираются в соответствии с весом инвалида. - Стопа со средней степенью энергосбережения, стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука или стопа углепластиковая изготовлена с разделенным передним отделом стопы, обеспечивает высокую стабильность, безопасность во время ходьбы и остановок (по мед. показаниям). Тип протеза постоянный. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 20 |
|  |  |  | 79 |

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) объекта закупки: в соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изделия должны быть новыми (изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный дефект нижней конечности.

Требования к качеству работ: При протезировании необходимо оказание инвалидам комплекса услуг, включающие ряд медицинских мероприятий, поскольку это напрямую может оказать влияние на качество протезирования, восстановление нарушенных и компенсацию утраченных  функций организма и последующую адаптацию пациентов к нормальным условиям жизнедеятельности.  Медицинские мероприятия должны осуществляться при наличии у исполнителя (или соисполнителя) соответствующей медицинской  лицензии.

Срок пользования изделием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 53870-2010 «Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.11.2021 года.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, не более 60 (шестидесяти) календарных дней.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользованием и выдача протезов производится в Удмуртской Республике, в специально оборудованном помещении.

Гарантийный срок изделия  - 12 месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю и подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.