ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону в электронной форме на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2021 году

ИКЗ 211732501972073250100100590032660323

1.Цель. Определение поставщика на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2021 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Объект закупки. Поставка слуховых аппаратов (далее – Товар) для обеспечения инвалидов (далее – Получатели) в 2021 году, а именно:

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 79 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). 4. Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 16 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный. 5. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 6. Адаптивная направленность 7. Адаптивное шумоподавление 8. Адаптивное подавление обратной связи 9. Автоматическая программа переключения в режим телефона. 10. Бинауральная регулировка громкости 11. Кнопка переключения программ 12. Оперативный регулятор громкости 13. Возможность FM – совместимости 14. Световой и/или звуковой индикатор режима работы слухового аппарата 15. Регистрация данных о режимах работы слухового аппарата | 44 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 65 и не более 75 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). 4. Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 16 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный. 5. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 6. Адаптивная направленность 7. Адаптивное шумоподавление 8. Автоматическая программа переключения в режим телефона 9. Бинауральная регулировка громкости 10. Кнопка переключения программ | 24 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 124 и не более 131 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 54 и не более 66 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,5 кГц (указать конкретное значение). 4. Возможные способы обработки цифрового сигнала – (должно быть не менее 16 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный. 5. Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 6. Адаптивная направленность 7. Адаптивное шумоподавление 8. Бинауральная регулировка громкости 9. Автоматическая программа переключения в режим разговора по телефону. 10. Кнопка переключения программ | 8 |

- 3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место получения Товара – Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах Ульяновской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

- Срок поставки Товара: -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября  2021 года.

- Срок поставки Товара до Получателя: - поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

- Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.

Поставка включает в себя предоставление Товара Получателям, настройку слухового аппарата при передаче его получателю,	замену Товара в случаях, установленных Контрактом,	консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации Товара.

Требования к функциональным и техническим характеристикам

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации            ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Слуховые аппараты, должны  соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотаксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к качеству и безопасности Товара

Сырье и материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять ядовитых (токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Поставка Товара осуществляется при наличии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке  и хранении.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара

Слуховые аппараты должны быть свободными  от прав третьих лиц, новыми (не были ранее в употреблении, в ремонте, не были восстановлены или осуществлена замена основных частей слуховых аппаратов, не были восстановлены потребительские свойства), не имеют недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации слуховых аппаратов в обычных условиях. На слуховых аппаратах не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок устанавливается – 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара. В течении этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче получателям, слуховой аппарат должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у поставщика (в случае привлечения соисполнителя - у соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии по месту осуществления поставщиком (в случае привлечения соисполнителя – соисполнителем) лицензированного вида деятельности.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».