ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к открытому конкурсу в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением в 2021 году

ИКЗ 211732501972073250100100050273250323

1. Цель: Определение исполнителя на выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением в 2021 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением (далее – Изделия) в 2021 году, а именно:

| Наименование работ | Технические характеристики | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением должен изготавливаться индивидуально на высокий уровень активности. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть мягкой, модульной, полиуретановой, поролоновой (по показаниям). Приёмная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному слепку c культи пользователя. Гильза должна быть вкладной термалиновой (по показаниям). Две пробные диагностические гильзы, индивидуальная постоянная гильза должны быть изготовлены из термалина или пластика. Коленный модуль должен быть одноосным с внешним источником энергии, микропроцессорной системой управления. Модуль должен быть с высоким уровнем безопасности. Коленный модуль должен обеспечивать безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, подкосоусточивость, безопасную ходьбу по наклонной поверхности, по лестнице, с функцией автоматической адаптации к весу пользователя и скорости ходьбы. Поворотное регулировочно-соединительное устройство должно давать возможность, нажав на кнопку, повернуть нижнюю часть протеза наружу/ вовнутрь (снять/ одеть обувь и др.). Стопа должна быть изготовлена из композиционного углеволокна в виде гибких пружинных конструкций переднего и заднего отделов, за счет пружинной системы должна сохраняться активность от медленной ходьбы до занятия любительским спортом, свободное движение от упругого наступления на пятку до динамичного перехода в фазу переноса, устойчивость и контроль на неровном основании. Адаптация стопы к неровной поверхности и эластичность должна позволять передвигаться по различным типам поверхностей, заниматься любительскими видами спорта. Метод крепления должен включать: вакуумный клапан, также должен быть дополнительно предусмотрен бандаж поддерживающий. | 1 |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ - Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Изделия в пределах Ульяновской области: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи, организованных Исполнителем.

- Срок выполнения работ - Выполнить работы по изготовлению изделий в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Исполнителем реестра получателей Изделия (заявки). Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по изготовлению изделий по 30 ноября 2021 года.

## Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2021 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделий и работ:

Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Изделий и работ:

Выполняемые работы по изготовлению протеза нижних конечностей должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижней конечности пациента с помощью протеза конечностей.

Протез нижних конечностей изготавливают с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании Изделиями.

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протез нижних конечностей должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 10328-2007 «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к безопасности Изделий и работ

### Изделие должно отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

### Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

### Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протеза и контактирующие с телом человека, не должны вызывать токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Проведение работ по изготовлению протеза должны осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии или сертификатом соответствия на соответствующие протезно-ортопедические изделия, либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Изделий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

### Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протеза к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

### Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

### Временная противокоррозионная защита протеза производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:

Работы по изготовлению Изделий следует считать эффективно исполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению изделия для инвалида должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель должен гарантировать, что результаты работ (Изделия), выполненные в соответствии с условиями Контракта, будут являться новыми, надлежащего качества и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявятся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания Изделия устанавливается – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта-сдачи приемки Изделия или получения Изделия Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.

В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие изделия (полуфабрикаты) указан более 24 (двадцати четырех) месяцев, Исполнитель производит замену полуфабрикатов в течение срока, указанного производителем.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.