##### Приложение 4

##### к Информационной карте

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

Описание изделий

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические и функциональные характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную из акриловых смол, крепление должно быть с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть шарнирная полиуретановая, коленный шарнир - одноосный или полицентрический с "геометрическим замком". | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза должна быть из акриловых смол, вкладной чехол - из педилина, крепление должно быть вакуумное и/или дополнительно бедренным бандажом (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть шарнирная со сменным амортизатором, коленный шарнир - полицентрический. | 12 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с одной пробной гильзой из термопласта, материал постоянной гильзы - акриловые смолы, крепление протеза должно быть вакуумное и/или бедренным бандажом (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть шарнирная со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир - полицентрический. | 3 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную из акриловых смол, с силиконовым/гелевым чехлом с дистальным креплением через 3D замок, стопа должна быть подвижная в горизонтальной плоскости. | 1 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную (одна пробная гильза из термопласта) из акриловых смол с вкладной гильзой из эластичных термопластов, крепление должно быть вакуумное или силиконовым чехлом/наколенником (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир - полицентрический. | 5 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно быть с приемной гильзой индивидуальной из акриловых смол, коленный модуль - с тормозным механизмом. Стопа должна быть энергосберегающая из композиционных материалов. | 1 |
| 7 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную (две пробные гильзы из термопласта), материал постоянной гильзы - слоистый пластик. У изделия должен быть силиконовый чехол с замком, стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем, коленный шарнир - полицентрический пневматический. | 6 |
| 8 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопластов. У изделия должен быть силиконовый/гелевый чехол с дистальным креплением, поворотный РСУ, коленный модуль - одноосный гидравлический с системой контроля фазы опоры и переноса. Стопа должна быть высокофункциональная из композиционных материалов на основе карбонового волокна. | 1 |
| 9 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с одной пробной гильзой из термопласта, крепление - силиконовым лайнером и/или вакуумное (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть подвижная во всех плоскостях, коленный шарнир - многоосный с пневматическим или гидравлическим управлением фазой переноса. | 1 |
| 10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно быть с приемной гильзой, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя, двухслойной с двумя пробными гильзами из термопласта, крепление должно осуществляться с помощью вакуумного клапана, стопа - карбоновая, подвижная во всех плоскостях, коленный шарнир - одноосный с ротационной гидравликой. | 1 |
| 11 | Протез при вычленении бедра модульный | Изделие должно быть с мягкой полиуретановой облицовкой, приемная гильза должна быть индивидуальная с одной пробной гильзой, материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, крепление - с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа должна быть со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир - одноосный, тазобедренный шарнир - полицентрический. | 3 |
| 12 | Протез голени немодульный, в том числе при недоразвитии | У изделия должна быть приемная гильза постоянная из кожи, крепление - с использованием гильзы (манжеты) с шинами, узел юстировочный, щиколотка металлическая для унифицированных стоп. Стопа должна быть шарнирная полиуретановая. | 4 |
| 13 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол должен быть из педилина, стопа должна быть с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости. | 14 |
| 14 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол должен быть из педилина, крепление - с использованием гильзы бедра или силиконового наколенника, стопа должна быть шарнирная со сменными амортизаторами. | 20 |
| 15 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу из акриловых смол, две пробные гильзы из полиэтилена, вкладной чехол должен быть их педилина, крепление - силиконовым чехлом/наколенником, стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем или шарнирная со сменными амортизаторами (в зависимости от потребности получателя). | 8 |
| 16 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную из слоистого пластика с двумя пробными гильзами, с силиконовым чехлом с замком или вакуумное (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем | 8 |
| 17 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопласта, основная приемная гильза должна быть из акриловых смол, с силиконовым чехлом с замком, стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем. Изделие для получателей с повышенным уровнем двигательной активности. | 6 |
| 18 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопласта, материал основной гильзы - акриловые смолы, с силиконовым лайнером с технологией защиты кожи от раздражений, с замком. Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения. Изделие для получателей с повышенным уровнем двигательной активности. | 6 |
| 19 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную со смягчающим силиконовым/гелевым чехлом и креплением с помощью силиконового наколенника. Стопа должна быть подвижная в горизонтальной плоскости. | 1 |
| 20 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза - из винилстироловой смолы с углепластиком, крепление должно быть силиконовым лайнером с высоким уровнем стабилизации и/или вакуумное (в зависимости от потребности получателя). Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения. Изделие для получателей с высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию. | 1 |
| 21 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную из термопластиков, крепление должно быть мягким суперэластичным гелевым чехлом без тканного покрытия или с тканевым покрытием (в зависимости от потребности получателя), дающего полную свободу движений в сочетании с высокой надежностью. У изделия должна быть высокопрочная стопа с мультиосным движением в шиколотке и карбоновой расщепленной пружиной мыска стопы с низким уровнем ударной нагрузки. Изделие для получателей с высоким уровнем двигательной активности. | 1 |
| 22 | Протез голени для купания | Изделие должно иметь приемную гильзу из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление - силиконовым наколенником, стопа - бесшарнирная полиуретановая. | 22 |
| 23 | Протез голени для купания | Изделие должно иметь приемную гильзу из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление - силиконовым наколенником с дополнительным окном, стопа - низкопрофильная, водооталкивающая. | 1 |
| 24 | Протез бедра для купания | Изделие без косметической оболочки и облицовки должно иметь приемную гильзу индивидуальную из слоистого пластика, с силиконовым чехлом, крепление должно быть с использованием замка для чехлов, стопа должна быть бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир - полицентрический. | 14 |
| 25 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Изделие должно иметь приемную гильзу из слоистого термопластика, крепление - с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бандажа (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть шарнирная монолитная, коленный шарнир - полицентрический с "геометрическим замком". | 25 |
| 26 | Протез голени лечебно-тренировочный | Изделие должно иметь приемную гильзу из листового термопластика, крепление - манжеткой или "уздечкой", стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная. | 8 |
| 27 | Протез голени лечебно-тренировочный | Изделие должно иметь приемную гильзу из термопластов, крепление - силиконовым наколенником, стопа должна быть шарнирная, полиуретановая. | 6 |

| Место выполнения работ | г. Новосибирск, по адресу, указанному Подрядчиком |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С даты подписания государственного контракта по 15 декабря 2021 года включительно |

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

- Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- - косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- - лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первично-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

- -постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

- Если проведение работ предусматривает при изготовлении протезов выполнение медицинских мероприятий (работ, услуг) по реабилитации, наблюдению, подготовки культи к протезированию, наблюдению за общим состоянием инвалида перед протезированием в стационарных и (или) амбулаторных условиях, в условиях специализированных центров первичного, сложного и атипичного протезирования и др., подлежащих лицензированию в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291, подрядчик (представитель подрядчика, соисполнитель) должен представить в рамках исполнения контракта  действующую лицензию на осуществление такой медицинской деятельности.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а протезов из слоистого пластика – на слепках и в чехлах на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.

Минимальный гарантийный срок   составляет:

- на протезы нижних конечностей – не менее 1 года;

- на лечебно-тренировочные протезы – не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).