Описание объекта закупки -

поставка технических средств реабилитации - кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов)

Наименование товара

Кресло-коляска - транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, приводимое в движение мускульной силой сопровождающего лица.

Технические и функциональные характеристики кресел-колясок

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях, должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа, а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Требования к безопасности кресел-колясок

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства)

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемая для обивки мягких элементов кресло-коляски и состоящая из материала покрытия и наполнителя, должна быть стойкой к возгоранию.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Обязательно наличие регистрационных удостоверений на поставляемую продукцию.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок – 1 год с момента подписания «Акта выполненных работ (оказанных услуг)». Срок гарантийного ремонта со дня обращения пользователя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время   гарантийного срока   пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Требование к маркировке, документации кресел-колясок

На каждое кресло-коляску нанесена  маркировка содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресло-коляски;

- обозначение изделия и серийный номер кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендованная масса пользователя.

На шинах  кресла-коляски должна быть маркировка их размера.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области  по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара.

Срок поставки: до 15.12.2021г.

Количество: 300 шт.

| № п/п | Наименование товара (Согласно ТЗ Заказчика) | Ед. изм | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* | Шт | 150 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов весом максимум 35кг, больных детским церебральным параличом, в условиях улиц с помощью сопровождающего лица. Облегченная складная рама обеспечивает складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса цельнолитые. Передние колеса цельнолитые. Задние колеса имеют стояночный тормоз. Мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы. Шасси оснащено амортизаторами. Фиксации передних поворотных колес. Боковая поддержка. Барьер. Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно исполнение. Кресло оснащено 4-х точечным ремнем безопасности, который обеспечивает надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Опора спинки кресла с регулировкой угла наклона. Наличие съемного капюшона для защиты от ветра и осадков. Эргономичная ручка для сопровождающего. Регулировка положений ручки. Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор). Возможность переустановки сидения по и против направления движения. Подлокотники с регулировкой по высоте. Габаритная ширина не более, мм – 620. Ширина сидения регулируемая, мм – 280-320. Глубина сидения регулируемая, мм - 300 -360 Высота спинки регулируемая, мм - 520-640 Требуемая грузоподъемность коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка-инвалида. Комплект поставки: Кресло-коляска. Инструкция по эксплуатации на русском языке. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования. Масса кресла-коляски с ручным приводным для больных ДЦП составляет не более 19 кг. |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* | Шт | 50 | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов весом максимум 50кг, больных детским церебральным параличом, в условиях улиц с помощью сопровождающего лица. Облегченная складная рама обеспечивает складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса цельнолитые. Передние колеса цельнолитые. Задние колеса имеют стояночный тормоз. Мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы. Шасси оснащено амортизаторами Фиксации передних поворотных колес. Боковая поддержка. Барьер. Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно исполнение. Кресло оснащено 4-х точечным ремнем безопасности, который обеспечивает надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Опора спинки кресла с регулировкой угла наклона. Наличие съемного капюшона для защиты от ветра и осадков. Эргономичная ручка для сопровождающего. Регулировка положений ручки. Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор). Возможность переустановки сидения по и против направления движения. Подлокотники с регулировкой по высоте Габаритная ширина, не более мм – 690. Ширина сидения регулируемая, мм – 360 – 400 Глубина сидения регулируемая, мм - 380 – 430 Высота спинки регулируемая, мм - 650 – 780. Требуемая грузоподъемность коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка-инвалида. Комплект поставки: Кресло-коляска. Инструкция по эксплуатации на русском языке. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования. Масса кресла-коляски с ручным приводным для больных ДЦП составляет не более 25 кг. |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* | Шт | 50 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов весом - максимум 75 кг, больных детским церебральным параличом, в условиях улиц с помощью сопровождающего лица. Облегченная складная рама обеспечивает складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса пневматические. Передние колеса цельнолитые. Задние колеса имеют стояночный тормоз. Мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы. Шасси оснащено амортизаторами Фиксация передних поворотных колес. Корзина для вещей. Боковая поддержка. Барьер. Дождевик. Накидка на ноги. Поясничный валик. Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно исполнение. Кресло оснащено 5-ти точечным ремнем безопасности, который обеспечивает надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Опора спинки кресла с регулировкой угла наклона. Наличие съемного капюшона для защиты от ветра и осадков. Наличие дождевика. Эргономичная ручка для сопровождающего. Регулировка положений ручки. Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор). Возможность переустановки сидения по и против направления движения. Подлокотники с регулировкой по высоте, мм - 210-270 Габаритная ширина, не более, мм – 600. Ширина сидения, регулируемая, мм – 290 - 430. Глубина сидения, регулируемая, мм - 330 - 440 Высота спинки, регулируемая, мм - 550-700 Требуемая грузоподъемность коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка-инвалида. Комплект поставки: Кресло-коляска. Насос. Инструкция по эксплуатации на русском языке. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования. Масса кресла-коляски с ручным приводным для больных ДЦП составляет 28,5 кг. |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* | Шт | 50 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02* Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов весом минимум 30 максимум 75кг, больных детским церебральным параличом, в условиях улиц с помощью сопровождающего лица. Облегченная складная рама типа «трость» обеспечивает складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса пневматические. Передние колеса цельнолитые. Задние колеса имеют тормоз. Мягкий подголовник, регулируемый по высоте. Фиксации передних поворотных колес. Амортизация задних колёс. Корзина для вещей. Боковая поддержка. Барьер. Дождевик. Накидка на ноги. Поясничный валик. Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно исполнение. Кресло оснащено 5-ти точечным ремнем безопасности, который обеспечивает надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Опора спинки кресла с регулировкой угла наклона. Наличие съемного капюшона для защиты от ветра и осадков. Эргономичная ручка для сопровождающего. Регулировка положений ручки. Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор). Габаритная ширина, мм – 540/620. Ширина сидения, мм – 290/360. Глубина сидения, мм – 270/400 Высота спинки, мм – 530/720 Требуемая грузоподъемность и ширина коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляется индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка-инвалида. Комплект поставки: Кресло-коляска. Насос. Инструкция по эксплуатации на русском языке. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования. Масса кресла-коляски с ручным приводным для больных ДЦП составляет не более 22 кг. |
|  |  |  | 300 |  |