ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки: Поставка в 2021 году для инвалидов кресел-колясок.

Количество товара (объем закупки): 110 шт.

Место доставки товара: в пределах административных границ Ставропольского края по выбору инвалида (далее – Получатель Товара):

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг): с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20 ноября 2021 года.

Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 7 995 250 (Семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов;

ОКПД2 - 30.92.20.000

| № п/п | Вид и наименование технического средства реабилитации по КОЗ (изделия) | Код по КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде опорной рамы с функцией регулировки высоты и быстросъемного стульчика. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Спинка должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые по высоте и ширине установки боковые упоры туловища. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине, углу наклона. Рукоятка регулировки угла наклона сиденья должна быть установлена на ручке для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Сиденье должно быть оснащено подлокотниками, регулирующимися по высоте, мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине, съемным барьером-поручнем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в четырех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Рама коляски должна иметь четыре самоориентирующихся колеса диаметром не более 75 мм. Колеса кресло-коляски должны быть оснащены стояночными тормозами для каждого колеса. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, должна быть регулируемая: нижняя граница не менее 250 мм не более 270 мм, верхняя граница не менее 370 мм не более 400 мм; Глубина сиденья, должна быть регулируемая: нижняя граница не менее 270 мм не более 290 мм, верхняя граница не менее 310 мм не более 350 мм; Высота спинки, должна быть регулируемая: нижняя граница не менее 460 мм не более 500 мм, верхняя граница не менее 550 мм не более 610 мм; Габаритная ширина коляски должна быть не более 590 мм; Угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 60º; Угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 30°; Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 20 кг; Грузоподъемность коляски должна быть не менее 50 кг. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 50 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления или регулируемым 5-ти точечным ремнем безопасности. Кресло-коляска должна иметь абдуктор-валик или разводящий ремень для бедер. Кресло-коляска должна быть оснащена съемными, откидными, регулируемыми по длине голени подножками. Коляска должна иметь упор для пятки, фиксаторы стоп. Кресло-коляска должна быть оснащена удлинителем спинки или иметь возможность регулировки спинки по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами для задних колес. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оснащена передними поворотными пневматическими колесами с фиксатором. Кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными задними колесами с пневматическими покрышками с кнопочной фиксацией. Обивка сиденья и спинки должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки съемная. Кресло-коляска должна иметь фиксированный угол наклона сиденья 30 градусов или регулировку сиденья по углу наклона. Глубина сидения должна быть регулируемая не менее, чем на 3 положения. Регулировка угла наклона спинки не менее 10 градусов. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски; Кресло-коляска должна быть оснащена упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица. Характеристики кресла-коляски: - ширина сиденья должна быть 3-х типоразмеров: размер 1: не менее 300 мм и не более 330 мм, размер 2: не менее 350 мм и не более 360 мм; размер 3 не менее 400мм и не более 450 мм - глубина сиденья (регулируемая) – размер 1 не менее 280 мм; размер 2 не менее 370 мм; размер 3 не менее 410 мм; - высота спинки (регулируемая за счет удлинителя спинки) - размер 1 не менее 570 не более 780 мм; размер 2 не менее 630 мм не более 830 мм; размер 3 не менее 630 мм не более 830 мм; Грузоподъемность коляски – не менее 45 кг, Масса коляски – не более 18 кг. В комплекте должен быть съемный капюшон, корзина под сиденьем. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 5 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена, для передвижения детей с ограниченными двигательными возможностями, с посторонней помощью в условиях улицы. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и должна иметь складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски должна иметь механизм сложения типа «трость». Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Кресло-коляска должна быть оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка должна быть оснащена механизмом регулировки угла наклона. Спинка должна быть регулируемая по высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье должно быть регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности. Кресло-коляска оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора для стоп должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 120 мм. Опора для стоп должна быть съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Передние поворотные колеса должны быть цельнолитые или пневматическими. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены единым стояночным тормозом. Кресло-коляска должна быть оснащена ножным упором для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь следующие регулировки: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 280 мм и до не более 400 мм; Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не менее 680 мм до не более 730 мм; Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от не менее 15 º до не более 60º в не менее, чем в 4-х положениях; Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от не менее 350 мм и до не более 450 мм; Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от не менее 270 мм до не более 390 мм. Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 20 кг; Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг. В комплекте должен быть капюшон и поясничный валик. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 25 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена, для передвижения детей с ограниченными двигательными возможностями, с посторонней помощью в условиях улицы. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента Съемное посадочное место на жестком основании должно иметь возможность переустановки по - и против- направления движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые по высоте и глубине установки боковые фиксаторы туловища. Сиденье должно быть регулируемое по ширине, глубине и углу наклона. Должны иметься регулируемые подлокотники. Рукоятка регулировки угла наклона сиденья должна быть установлена на ручке для сопровождающего лица. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в четырех положениях. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны быть цельнолитыми или пневматическими. Вилки поворотных колес должны быть быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть быстросъемными (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и иметь цельнолитые или пневматические покрышки. Задняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью. Задние колеса кресло-коляска должны быть оснащены единым стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: Ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 260 мм и до не более 380 мм; Глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 290 мм и до не более 350 мм; Высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 500 мм и до не более 550 мм; Угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 60º; Угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 30°; Вес коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 22 кг; Грузоподъемность коляски должна быть не менее 60 кг. В комплекте должен быть капюшон и поясничный валик. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30 |

*Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг, потребностями инвалидов.

Требования к качеству товара

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-колясок при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с положениями действующего законодательства. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата (декларации) соответствия, инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.