ехническое задание

Выполнение в 2021 году работ по изготовлению протеза бедра модульного с внешним источником энергии для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве, проживающего на территории Пермского края.

Количество протезов нижних конечностей  - 1 штука.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз – 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смол. Вкладная гильза из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), с чехлом полимерным гелевым. Крепление протеза – вакуумное мембранное для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг. Коленный шарнир гидравлический одноосный с электронной системой управления, обеспечивающей безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки под скорость и условия ходьбы пациента, с режимом дающим возможность подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом, имеет индукционную зарядку которая обеспечивает зарядку коленного шарнира сквозь слой одежды или косметического покрытия. Стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства. Несущий модуль со встроенными электронными датчиками, которые служат для измерения величин моментов щиколотки и вертикальных усилий действующих на шарнир. Тип протеза по назначение: постоянный. | 1 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам. Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по изготовлению для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве протеза нижней конечности должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованным лицом, получившим повреждения здоровья в результате несчастного случая на производстве, имеющего нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональный узел протеза выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве должно осуществляться Участником закупки лично, без привлечения соисполнителя. Работы по обеспечению застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве протезами нижней конечности следует считать выполненными, если у застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов нижней конечности для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к сроку предоставления гарантии качества выполнения работ На протезы нижней конечности устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению протезов нижней конечности должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия застрахованного лицу, получившему повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве. Срок службы изготовленного протеза бедра модульного должен составлять не менее 2 (Двух) лет. Срок пользования техническим средством реабилитации, установлен Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). |