Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности для обеспечения в 2021 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края.

Количество туторов  -  223 штуки.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку | Объем работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 111 |
| 2 | Тутор на коленный сустав Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 38 |
| 3 | Тутор на всю ногу Тутор комбинированный (разъемный) на нижнюю конечность, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 72 |
| 4 | Тутор на тазобедренный сустав Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 2 |
| Требования к качеству, безопасности и результатам работ Выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидом (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедических изделий), имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Туторы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52878-2007. Выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных туторов инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Работы по обеспечению инвалидов туторами на нижние конечности следует считать выполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению туторов на нижние конечности для инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к гарантийному сроку выполненных работ на изготовленные туторы, месту и сроку выполнения работ На туторы устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные туторы должен составлять не менее 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача туторов должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) дней. Срок службы туторов на голеностопный сустав, туторов на коленный сустав, туторов на тазобедренный сустав, туторов на всю ногу: не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). |