I. Техническое задание

Поставка кресло-колясок с электроприводом для обеспечения ими в 2021 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 9 штук.

- Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):

Кресла-коляски с электроприводом соответствуют требованиям следующих стандартов:

- государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. N 1169 (М.: ИПК Издательство стандартов, 1996);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 "Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. N 934-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2014);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 "Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2176-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016);

- материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 "Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2176-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016);

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 "Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2177-ст "Об утверждении национального стандарта" (М.: Стандартинформ, 2016).

Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов). Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов). Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не содержат токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации. Обивка сиденья не пропускает органические выделения и поддается санитарной обработке. Наружные поверхности кресло-коляски устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска управляется при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или имеет плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED - индикаторов показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей или аналогом. При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска автоматически блокируется электромагнитным тормозом или имеет тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). Кресло-коляска имеет возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. Пульт управления: - имеет возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. - имеет возможность программирования всех параметров. Кронштейн, на котором установлен пульт управления, имеет регулировку по длине относительно подлокотника. Рама кресла-коляски: - изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий; - складывается с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении. Спинка кресла-коляски: - имеет ремни натяжения; - имеет съемную распорку жесткости. Сидение кресла-коляски - выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой, усиленно нейлоновыми ремнями. Подлокотники кресла-коляски: - должны быть оснащены защитными щитками; - на боковых поверхностях подлокотников имеются светоотражающие элементы. Накладки подлокотников кресла-коляски - из вспененного полиуретана. Подножки кресла-коляски: - быстросъемные; - поворотные; - регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя). Опоры для стоп: - откидные; - регулируемые по углу наклона; - оснащены упором для пятки. Задние и передние колеса имеют: - вилки передних колес изготовлены из прочной стали; - пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. Кресло-коляска имеет два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора. Аккумуляторы находятся в пластиковом, легко съёмном боксе, оборудованном ручкой. Кресло-коляска оснащена светоотражающими элементами. Кресло-коляска укомплектована: - фиксирующим ремнем для туловища; - набором с инструментами; - зарядным устройством; - противопролежневой подушкой; - антиопрокидывателями (антиопрокидователи съемные без каких-либо инструментов). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Технические характеристики Ширина сиденья регулируемая – не менее 38 см и не более 52 см или иметь ширины и поставляться в 5 типоразмерах: 40 см +/-1 см, 42,5 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 47,5 см +/- 1 см, 50 см +/- 1. Глубина сиденья – не более 52 см; Габаритная ширина коляски не менее 55 см и не более 73 см; Угол наклона основания сиденья должен быть не менее 2° и не более 6°; Максимальная скорость не менее 8 км/ч; Запас хода не менее 30 км; Грузоподъемность не менее 125 кг; Вес кресла-коляски не более 70 кг; Мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор-колес не менее 125 Вт каждый. Подлокотники кресла-коляски: - съемные или откидные; - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32 см. Подножки кресла-коляски: регулируются в диапазоне от 350 мм до 550 мм. Задние и передние колеса имеют: - диски переднего и заднего колеса сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава; Вилки передних колес имеют регулировку по высоте не менее чем в 2х положениях. Кресло-коляска имеет два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 33 А/ч, 12V или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью не менее 17 А/ч, 12V, оснащенную мотор-колесами. Срок службы Товара, установленный изготовителем – не менее 5 (пяти) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиям»). Гарантийный срок – не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем. | 9 |