Наименование аукциона, предмет контракта

Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2021 году.

Количество: 23 штуки

Место поставки товара: Ямало-Ненецкий автономный  округ.  Поставка по месту проживания каждого Получателя (инвалида).

Срок и периоды поставки: поставка товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателя Товара в срок до "30" ноября 2021 года.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара

Требования к поставляемому товару Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски. - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся ________________________________________________________________________________________ (указать адрес места нахождения сервисной службы) для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту Товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Типоразмер 1 | Материал рамы | Металлический сплав |  | Шт. | 4 |
|  |  | Складывается без применения инструментов | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Светоотражающие элементы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | От 90 до 140 |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сидения по горизонтали, 0 |  | От 0 до 10 |  |  |
|  |  | Диаметр передних и задних камерных колес, см |  | Не менее 31 |  |  |
|  |  | Каждое заднее колесо оснащено тормозом | Наличие |  |  |  |
|  |  | Боковые подушки для фиксации положения ребенка в коляске с возможностью регулировки по местоположению | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |  |
|  |  | Динамические стабилизаторы лодыжек с фиксацией голеностопного сустава | Наличие |  |  |  |
|  |  | Съемный, регулируемый абдуктор | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулируемый съемный подголовник | Наличие |  |  |  |
|  |  | Фиксирующий 4-х точечный жилет | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подножка, регулируемая по углу наклона и высоте с фиксирующими стопы ремнями. | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Мягкая, съемная обивка сидения | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Основной внутренний материал обивки сидения и спинки коляски пенополиуретан | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Верхнее покрытие обивки коляски выполнено из дышащей и моющейся ткани | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Ручка для сопровождающего лица с регулировкой угла наклона, 0 |  | От 0 до 120 |  |  |
|  |  | Ширина сиденья, см |  | 33 или регулировка на заданное значение |  |  |
|  |  | Ширина коляски, см |  | Не более 61 |  |  |
|  |  | Глубина сидения, см |  | Не более 33 |  |  |
|  |  | Длина коляски. см |  | Не менее 107 |  |  |
|  |  | Высота спинки с подголовником, см |  | От 50 до 62 |  |  |
|  |  | Высота коляски, см |  | Не менее 106 |  |  |
|  |  | Вес коляски, кг |  | Не более 24 |  |  |
|  |  | Грузоподъемность, кг |  | Не менее 35 |  |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал рамы | Металлический сплав |  | Шт. | 8 |
|  |  | Складывается без применения инструментов | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Светоотражающие элементы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | От 90 до 135 |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сидения по горизонтали, 0 |  | От 0 до 10 |  |  |
|  |  | Диаметр передних и задних камерных колес, см |  | Не менее 31 |  |  |
|  |  | Каждое заднее колесо оснащено тормозом | Наличие |  |  |  |
|  |  | Боковые подушки для фиксации положения ребенка в коляске с возможностью регулировки по местоположению | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |  |
|  |  | Динамические стабилизаторы лодыжек с фиксацией голеностопного сустава | Наличие |  |  |  |
|  |  | Съемный, регулируемый абдуктор | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулируемый съемный подголовник | Наличие |  |  |  |
|  |  | Фиксирующий 4-х точечный жилет | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подножка, регулируемая по углу наклона и высоте с фиксирующими стопы ремнями. | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Мягкая, съемная обивка сидения | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Основной внутренний материал обивки сидения и спинки коляски пенополиуретан | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Верхнее покрытие обивки коляски выполнено из дышащей и моющейся ткани | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Ручка для сопровождающего лица с регулировкой угла наклона, 0 |  | От 0 до 120 |  |  |
|  |  | Ширина сиденья, см |  | 36 или регулировка на заданное значение |  |  |
|  |  | Ширина коляски, см |  | Не более 65 |  |  |
|  |  | Глубина сидения, см |  | Не более 43 |  |  |
|  |  | Длина коляски. см |  | Не менее 128 |  |  |
|  |  | Высота спинки с подголовником, см |  | От 60 до 72 |  |  |
|  |  | Высота коляски, см |  | Не менее 106 |  |  |
|  |  | Вес коляски, кг |  | Не более 27 |  |  |
|  |  | Грузоподъемность, кг |  | Не менее 50 |  |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Типоразмер 3 | Материал рамы | Металлический сплав |  | Шт. | 6 |
|  |  | Складывается без применения инструментов | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Светоотражающие элементы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | От 90 до140 |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сидения по горизонтали, 0 |  | От 0 до 15 |  |  |
|  |  | Диаметр передних и задних камерных колес, см |  | Не менее 31 |  |  |
|  |  | Каждое заднее колесо оснащено тормозом | Наличие |  |  |  |
|  |  | Амортизаторы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Каждое заднее колесо оснащено тормозом | Наличие |  |  |  |
|  |  | Боковые подушки для фиксации положения ребенка в коляске с возможностью регулировки по местоположению | Наличие |  |  |  |
|  |  | Съемный, регулируемый абдуктор | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулируемый съемный подголовник | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поясничный валик | Наличие |  |  |  |
|  |  | Динамические стабилизаторы лодыжек с фиксацией голеностопного сустава | Наличие |  |  |  |
|  |  | Фиксирующий 4-х точечный жилет | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подножка, регулируемая по углу наклона и высоте с фиксирующими стопы ремнями. | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Мягкая, съемная обивка сидения | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Основной внутренний материал обивки сидения и спинки коляски пенополиуретан | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Верхнее покрытие обивки коляски выполнено из дышащей и моющейся ткани | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Ручка-ограничитель | Наличие |  |  |  |
|  |  | Ручка для сопровождающего лица с регулировкой угла наклона, 0 |  | От 0 до 120 |  |  |
|  |  | Ширина сиденья, см |  | 39 или регулировка на заданное значение |  |  |
|  |  | Ширина коляски, см |  | Не более 67 |  |  |
|  |  | Глубина сидения, см |  | Не более 47 |  |  |
|  |  | Длина коляски. см |  | Не менее 145 |  |  |
|  |  | Высота спинки с подголовником, см |  | От 66 до84 |  |  |
|  |  | Высота коляски, см |  | Не менее 106 |  |  |
|  |  | Вес коляски, кг |  | Не более 31 |  |  |
|  |  | Грузоподъемность, кг |  | Не менее 60 |  |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Материал рамы | Металлический сплав |  | Шт. | 5 |
|  |  | Складывается без применения инструментов | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Светоотражающие элементы | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки, 0 |  | От 90 до 140 |  |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сидения по горизонтали, 0 |  | От 0 до 15 |  |  |
|  |  | Диаметр передних и задних камерных колес, см |  | Не менее 31 |  |  |
|  |  | Каждое заднее колесо оснащено тормозом | Наличие |  |  |  |
|  |  | Боковые подушки для фиксации положения ребенка в коляске с возможностью регулировки по местоположению | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подлокотник | Наличие |  |  |  |
|  |  | Динамические стабилизаторы лодыжек с фиксацией голеностопного сустава | Наличие |  |  |  |
|  |  | Съемный, регулируемый абдуктор | Наличие |  |  |  |
|  |  | Регулируемый съемный подголовник | Наличие |  |  |  |
|  |  | Фиксирующий 4-х точечный жилет | Наличие |  |  |  |
|  |  | Подножка, регулируемая по углу наклона и высоте с фиксирующими стопы ремнями. | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Мягкая, съемная обивка сидения | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Основной внутренний материал обивки сидения и спинки коляски пенополиуретан | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Верхнее покрытие обивки коляски выполнено из дышащей и моющейся ткани | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья, см |  | 45 или регулировка на заданное значение |  |  |
|  |  | Ширина коляски, см |  | Не более 73 |  |  |
|  |  | Глубина сидения, см |  | Не более 47 |  |  |
|  |  | Длина коляски. см |  | Не менее 145 |  |  |
|  |  | Высота спинки с подголовником, см |  | От 64 до 84 |  |  |
|  |  | Высота коляски, см |  | Не менее 106 |  |  |
|  |  | Вес коляски, кг |  | Не более 31 |  |  |
|  |  | Грузоподъемность, кг |  | Не менее 90 |  |  |
| Итого: шт. 23 |
| В комплект поставки входит: - насос; - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание; - Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Упаковка кресла-коляски обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ Срок гарантийного обслуживания кресла-коляски – 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации покрышек колес – 6 месяцев. |