Техническое задание

на поставку электронных ручных видеоувеличителей

для обеспечения инвалидов в 2021 году.

1. Наименование товара

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения - Электронные ручные видеоувеличители.

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствуют частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Количество 53 штуки

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 315 626 рублей 95 копеек

Количество Товара по контракту может быть увеличено до начально максимальной цены контракта.

2. Технические требования

2.1 Требования к качеству и безопасности товара

# Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны соответствовать требованиям следующих Межнациональных стандартов: ТР ТС 004/2011 «Технический регламент таможенного союза» Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень 1 «Технический регламент таможенного союза» и Национальным стандартам ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

2.2.Требования к функциональным характеристикам товара

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

| Наименование | Характеристика товара |
| --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) | Электронный ручной видеоувеличитель должен обеспечивать чтение плоскопечатного текста и рассматривание мелких рисунков слабовидящими инвалидами с остротой зрения от 0,03 до 0,1. Технические характеристики ЭРВУ должен иметь следующие функции: Рассматривание удаленных объектов на расстоянии до 10 м включительно. Режимы отображения полноцветный и черно-белый естественной контрастности; - не менее 7 (семи) высококонтрастных режимов отображения для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом). Режим фиксации изображения; Регулируемую яркость встроенного дисплея. ЭРВУ должен обеспечивать увеличение, регулируемое в пределах минимального увеличения от 6 крат до максимального увеличения не менее 14 крат на экране, размер экрана не менее 4,3 дюймов. ЭРВУ должен обеспечивать высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, с любых плоскопечатных поверхностей. ЭРВУ должен обеспечивать равномерную резкость по всему полю экрана. Режим записи изображения в память на флэш-карте. Режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте. Режим увеличения и перемещения, записанного в память изображения, в горизонтальном и вертикальном направлениях. Режим записи и воспроизведения звукового комментария для каждого записанного изображения. Длительность каждого звукового комментария не менее 30 секунд. Форма корпуса и органы управления видео-увеличителя должны обеспечивать удобство его перемещения по тексту и переключение режимов работы. Включение и выключение ЭРВУ, а также переключение режимов его работы должно осуществляться контактными кнопками и переключателями и подтверждаться звуковыми сигналами. Устройство должно быть оснащено съемной памятью, установка (замена) которой может быть осуществлена пользователем самостоятельно, без обращения в специализированные центры. Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, тактильные обозначения должны быть выпуклыми, четко различимыми и контрастными по цвету Работа электронного увеличителя осуществляется от батарей или аккумулятора. а также при помощи сетевого адаптера. Непрерывная работа от аккумулятора не менее 2 часов. Наличие зарядного устройства и сетевого адаптера. Наличие режима обновления внутреннего программного обеспечения аппарата из файлов, записанных на фэш-карте. Наличие светодиодного индикатора заряда батареи. Наличие разъемов: слот для подключения флэш-карты; выход на наушники Вес - не более 230 грамм. ЭРВУ должен иметь разъем для подключения к телевизионному дисплею или телевизору, или компьютеру. Комплект поставки: 1. ЭРВУ с видеокабелем – 1 шт. 2. Сетевой адаптер – 1 шт. 3. Флэш-карта 2 Gb 4. Чехол для хранения ЭРВУ – 1 шт. 5. Плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое руководства по эксплуатации. 6. Упаковочная коробка – 1 шт. |

2.3. Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

2.4. Требование к результатам работ

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

2.5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяца Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Электронный ручной видеоувеличитель должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования электронным ручным видеоувеличителем, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

2.6. Требования к транспортировке, хранению и упаковке

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований Национального стандарта ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Упаковка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения во время хранения и транспортировки к месту пользования по назначению. При отправке изделий в районы Крайнего севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по Национальному стандарту ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

3. Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется по месту жительства инвалида.

| №№ п/п | Районы доставки | Кол-во поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, район им. Лазо, Вяземский район, Бикинский район, Нанайский район | 33 |
| 3 | Верхнебуреинский район, Амурский район | 2 |
| 4 | Комсомольский район, Солнечный район | 14 |
| 5 | Николаевский район | 2 |
| 6 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 2 |
|  | Всего | 53 |

*в ходе исполнения Государственного контракта распределение товара по районам может быть изменено.

Календарный план поставки Товара в субъект - до 25.07.2021 года – 53 штуки

Сроки поставки товара получателям до 01.09.2021 года