Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Протезы нижних конечностей являются техническим средством реабилитации, заменяющим частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащим для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология и соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы т упго, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование нижних конечностей. Термины и определения, ГОСТ Р ИСО 22523-200"7 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытания. Протез нижней конечности должен соответствовать ГОСТ Р 51191-2007 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Протезирование. Испытание конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний. Протез нижней конечности должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности пользователя, физического состояния и его индивидуальных особенностей, психологического статуса, профессиональной и частной жизни, индивидуального уровня двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованного лица должно производится с использованием высококачественных материалов и современных технологий, с надлежащим качеством и в соответствии с принятыми в Российской Федерации государственными и отраслевыми стандартами и требованиями. Приемная гильза и крепления протеза нижней конечности не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при его пользовании. Материал приемной гильзы протеза нижней конечности, контактирующих с телом пользователя, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Узлы протеза нижней конечности должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза нижней конечности должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Выполняемые работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пользователем, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению протезов нижней конечности по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ 30324.0-95 Изделия медицинские электрические. Часть1. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Изготовленные протезы нижних конечностей должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 05.03.2021 № 107н и составляет на протезы нижних конечностей - не менее 2 лет. Характеристики протезов нижних конечностей указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийный срок: - на протезы нижних конечностей – не менее 2 лет, в течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно |
| Количество товара, объем работ, услуг | Указано в Приложении № 1 к Техническому заданию |
| Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг | г. Новосибирск и Новосибирская область, по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства застрахованного лица. |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания государственного контракта по 15 декабря 2021 года включительно. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов. Предоставление указанных документов осуществляется в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Подрядчика и печатью. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара по каталогу товара, работы, услуги, код позиции КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н) | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза должна быть из акриловых смол, вкладной чехол - из педилина, крепление должно быть вакуумное и/или дополнительно бедренным бандажом (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть шарнирная со сменным амортизатором, коленный шарнир - полицентрический | 4 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную (одна пробная гильза из термопласта) из акриловых смол с вкладной гильзой из эластичных термопластов, крепление должно быть вакуумное или силиконовым чехлом/наколенником (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир - полицентрический | 1 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную (две пробные гильзы из термопласта), материал постоянной гильзы - слоистый пластик. У изделия должен быть силиконовый чехол с замком, стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем, коленный шарнир - полицентрический пневматический | 1 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопластов. У изделия должен быть силиконовый/гелевый чехол с дистальным креплением, поворотный РСУ, коленный модуль - одноосный гидравлический с системой контроля фазы опоры и переноса. Стопа должна быть высокофункциональная из композиционных материалов на основе карбонового волокна. | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с одной пробной гильзой, материал приемной постоянной гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол должен быть из педилина, крепление - с использованием гильзы бедра или силиконового наколенника, стопа должна быть шарнирная со сменными амортизаторами | 14 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу из акриловых смол, две пробные гильзы из полиэтилена, вкладной чехол должен быть их педилина, крепление - силиконовым чехлом/наколенником, стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем или шарнирная со сменными амортизаторами (в зависимости от потребности получателя) | 3 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную из слоистого пластика с двумя пробными гильзами, с силиконовым чехлом с замком или вакуумное (в зависимости от потребности получателя), стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопласта, основная приемная гильза должна быть из акриловых смол, с силиконовым чехлом с замком, стопа должна быть с углепластиковым опорным модулем для получателей с повышенным уровнем двигательной активности | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопласта, материал основной гильзы - акриловые смолы, с силиконовым лайнером с технологией защиты кожи от раздражений, с замком, стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, для получателей с повышенным уровнем двигательной активности | 3 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза - из винилстироловой смолы с углепластиком, крепление должно быть силиконовым лайнером с высоким уровнем стабилизации и/или вакуумное (в зависимости от потребности получателя). Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, для получателей с высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изделие должно иметь приемную гильзу индивидуальную из термопластиков, крепление должно быть мягким суперэластичным гелевым чехлом без тканного покрытия или с тканевым покрытием (в зависимости от потребности получателя), дающего полную свободу движений в сочетании с высокой надежность. У изделия должна быть высокопрочная стопа с мультиосным движением в шиколотке и карбоновой расщепленной пружиной мыска стопы с низким уровнем ударной нагрузки, для получателей с высоким уровнем двигательной активности. | 2 |
| 32.50.22.190-00005044 – Протез трансфеморальный | Протез бедра для купания | Изделие без косметической оболочки и облицовки должно иметь приемную гильзу индивидуальную из слоистого пластика, с силиконовым чехлом, крепление должно быть с использованием замка для чехлов, стопа должна быть бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир - полицентрический | 1 |
| 32.50.22.190-00005043 - Протез транстибиальный | Протез голени для купания | Изделие должно иметь приемную гильзу из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление - силиконовым наколенником, стопа - бесшарнирная полиуретановая | 2 |
| 32.50.23.000-0003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Изделие хлопчатобумажное должно защищать кожу, впитывать пот, предотвращать трение и покраснение культи | 13 |
| 32.50.23.000-0003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю голени шерстяной | Изделие из шерсти должно защищать кожу, впитывать пот, предотвращать трение и покраснение культи и защищать кожу при больших колебаниях температуры | 21 |
| 32.50.23.000-0003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Изделие из полимерного материала (силикона, сополимера) должно обеспечивать равномерную нагрузку и высокий комфорт при использовании | 3 |
| 32.50.23.000-0003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю бедра шерстяной | Изделие из шерсти должно защищать кожу, впитывать пот, предотвращать трение и покраснение культи и защищать кожу при больших колебаниях температуры | 4 |
| 32.50.23.000-0003437 – Носок – прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Изделие хлопчатобумажное должно защищать кожу, впитывать пот, предотвращать трение и покраснение культи | 2 |
|  |  |  | 78 |