Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей инвалидов) комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов

##### Описание товара

Кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей инвалидов) комнатных и прогулочных являются техническим средством реабилитации и предназначены для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц внутри помещения и на открытых площадках с твердым ровным покрытием.

Изделия представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

Кресла-коляски должны быть выполнены из алюминиевых труб. Покрытие должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям, обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивым к дезинфекции.

Кресла-коляски должны легко складываться и раскладываться без применения инструментов.

| № п/п | Наименование товара в соответствии с классификацией | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно в условиях помещений. Сиденье, регулируемое по углу наклона, шириной: 30 см (+-1 см), 35 см (+-1 см), 40 см (+-1 см), (не менее 3-х типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от потребностей получателей. Кресло-коляска должна быть оснащена: - мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте; - пятиточечным ремнем безопасности; -мягким съемным абдуктором; - спинкой, регулируемой по углу наклона не менее, чем в 4-х положениях, оснащенной ремнями-натяжителями, регулирующими ее жесткость; - передними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 18 см., с вилкой, оснащенной механизмом фиксации положения колеса; - быстросъемными двойными задними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 22 см., с кнопочной фиксацией и оснащенными стояночными тормозами; - съемными, откидными, регулируемыми по длине голени и углу наклона до горизонтального положения подножками и расположенной на них съемной опорой для стоп, регулируемой по высоте с ремнями фиксаторами и ремнем-упором для стоп; - съемным столиком. Грузоподъемность должна быть не менее 50 кг. Вес не более 18 кг. | 10 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно в условиях помещений. Сиденье должно быть: - с шириной, регулируемой от 28 +/- 1 см до 40 +/- 1 см - с глубиной, регулируемой от 35 +/- 1 см до 45 +/- 1 см см., оснащено мягким съемным абдуктором,. Кресло-коляска должна быть оснащена: - мягким подголовником, регулируемым по высоте; - трехточечным ремнем безопасности; -мягким съемным абдуктором; - съемным, откидным барьером-ограничителем; - спинкой, регулируемой по углу наклона не менее, чем в 4-х положениях и по высоте; - съемными, откидными, регулируемыми по длине голени и углу наклона до горизонтального положения подножками и расположенной на них съемной опорой для стоп, регулируемой по высоте с ремнями фиксаторами и ремнем-упором для стоп; - передними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 19 см., с вилкой, оснащенной механизмом фиксации положения колеса; - быстросъемными задними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 25 см., с кнопочной фиксацией и оснащенными стояночными тормозами; - съемным столиком. Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг. Вес не более 20 кг. | 10 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно в условиях помещений. Сиденье, регулируемое по углу наклона, шириной: 30 см (+-1 см), 35 см (+-1 см), 40 см (+-1 см), (не менее 3-х типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от потребностей получателей. Кресло-коляска должна быть оснащена: - мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте; - пятиточечным ремнем безопасности; -мягким съемным абдуктором; - спинкой, регулируемой по углу наклона не менее, чем в 4-х положениях, оснащенной ремнями-натяжителями, регулирующими ее жесткость; - передними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 18 см., с вилкой, оснащенной механизмом фиксации положения колеса; - быстросъемными двойными задними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 22 см., с кнопочной фиксацией и оснащенными стояночными тормозами; - съемными, откидными, регулируемыми по длине голени и углу наклона до горизонтального положения подножками и расположенной на них съемной опорой для стоп, регулируемой по высоте с ремнями фиксаторами и ремнем-упором для стоп; Грузоподъемность должна быть не менее 50 кг. Вес не более 18 кг. | 10 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно в условиях помещений. Сиденье должно быть: - с шириной, регулируемой от 28 +/- 1 см до 40 +/- 1 см - с глубиной, регулируемой от 35 +/- 1 см до 45 +/- 1 см см., оснащено мягким съемным абдуктором,. Кресло-коляска должна быть оснащена: - мягким подголовником, регулируемым по высоте; - трехточечным ремнем безопасности; -мягким съемным абдуктором; - съемным, откидным барьером-ограничителем; - спинкой, регулируемой по углу наклона не менее, чем в 4-х положениях и по высоте; - съемными, откидными, регулируемыми по длине голени и углу наклона до горизонтального положения подножками и расположенной на них съемной опорой для стоп, регулируемой по высоте с ремнями фиксаторами и ремнем-упором для стоп; - передними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 19 см., с вилкой, оснащенной механизмом фиксации положения колеса; - быстросъемными задними цельнолитыми или пневматическими колесами диаметром не менее 25 см., с кнопочной фиксацией и оснащенными стояночными тормозами; Грузоподъемность должна быть не менее 65 кг. Вес не более 20 кг. | 10 |

| Место поставки | г. Новосибирск и Новосибирская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (при наличии) по выбору Получателя. |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара | С даты подписания государственного контракта по «15» декабря 2021 года включительно |

Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемые изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (ГОСТ Р 50444-92), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 (раздел 4), ГОСТ Р 51083-2015, технических условий.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Все доступные для пользователя кромки, узлы и поверхности кресла-коляски должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту для предотвращения травм и (или) повреждений.

Материалы, касающиеся тела человека, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, и не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Металлические части изделия должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, должны быть ровными, без пузырей и отслаиваний.

Поверхность сиденья и спинки (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке растворами моющих средств, применяемых при дезинфекции, не растягивающимся.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок.

В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция для пользователя (на русском языке), гарантийные документы.

На кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступной информации”, на которой должны быть указаны:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- адрес производителя;

- серийный номер данного кресла-коляски.

-обозначение типа (модели) кресла-коляски;

-обозначение технических условий;

- артикул модификации кресла-коляски;

-дата изготовления (год, месяц);

-знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, предохраняющую от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок.

Гарантийный срок на изделия не менее 12 месяцев со дня со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. В течение этого срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 30 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).