Техническое задание на проведение открытого конкурса в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих

стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий

граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Количество: 69 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 13 812 551,21 руб.

Идентификационный код закупки 211100102181610010100101320013250323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез стопы | Протез стопы на неопороспособную культю; без косметической облицовки, без оболочки; гильза индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза на инвалиде с использованием кожаных полуфабрикатов; тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 3 |
| 2 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный шинно-кожаный; без косметической облицовки, без оболочки. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; из натуральной кожи. Шины и полуфабрикаты металлические. Щиколотка из дерева или металла. Стопа шарнирная. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 2 |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный; облицовка мягкая модульная, покрытие облицовки- чулки ортопедические перлоновые или силоновые; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Крепление протеза с помощью пояса. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 8 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, облицовка мягкая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление наколенником, стопа со средней степенью энергосбережения, постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 5 |
| 5 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида и две сменных гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза поясное. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: любой, по назначению, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 7 |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление наколенником. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 5 |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации в количестве 2-х штук. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 10 |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Примерочная гильза из термоформуемого пластика. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Крепление с помощью вакуумного клапана. Стопа с вакуумным насосом, с высокой степенью энергосбережения, постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 9 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Крепление наколенником. | 1 |
| 10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; облицовка мягкая Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы; стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный шарнир с ручным замком полицентрический; тип протеза по назначению: постоянный в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 8 |
| 11 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Две сменных гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы. Крепление протеза поясное. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный модуль с ручным замком полицентрический; тип протеза: любой, по назначению; в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 6 |
| 12 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез при вычленении бедра, модульный. Облицовка мягкая из пенополиуретана. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза - корсет индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. С вкладной гильзой. Тазобедренный модуль с применением пружинного устройства. Коленный модуль механический одноосный с торможением. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Тип протеза по назначению: постоянный в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 13 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 3 |
| 14 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный модуль полицентрической с пневматическим управлением фазой переноса. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 4 |
| 15 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая, косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный модуль с тормозным механизмом, одноосный с толкателем. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 16 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В качестве вкладного элемента применяется чехол с вакуумным клапаном. Система голень-стопа аквалимб, коленный модуль полицентрический. | 3 |
| 17 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Косметическая облицовка модульная из вспененного полиуретана. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: пластик на основе акриловых смол. Коленный модуль гидравлический. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Крепление протеза поясное. Тип протеза по назначению: постоянный в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
|  |  | ИТОГО | 69 |

*Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 12 месяцев

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление Изделий – по месту нахождения Исполнителя

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Заказчика.

Срок действия Контракта: до 24.12.2021 года.

ОКПД2:

32.50.22.121 - Протезы внешние