Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению застрахованного протезом бедра

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Несущая гильза, индивидуального изготовления по слепку из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смол. Наличие пробных гильз. Материал пробной гильзы - термопласт. Крепление протеза полимерным чехлом с использованием двухточечной ременной системы. Коленный модуль моноцентрический с магнитореологическим механизмом управления, контролируемый микропроцессором, с функцией ручного замка. Автоматически адаптивное управление в положении стоя и фазе переноса в реальном времени, выравнивание при спотыкании, помогает переступать и шагать назад. Сгибание коленного модуля 120̊. Интеллектуальное разгибание модуля облегчает подъем из положения на корточках с меньшим сопротивлением. Устойчивая к погодным условиям конструкция коленного модуля допускает попадание брызг пресной воды. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Углепластиковая анатомически правильная стопа с отведенным большим пальцем и расщепленной носочной частью. Благодаря С-форме и вертикальной компрессии стопы осуществляется накопление и отдача энергии (активное движение голени). Защита от погодных воздействий. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Функциональные узлы протеза имеют конструктивно-технологическую завершенность. Наличие защитного протектора для коленного модуля. Тип протеза постоянный. | 1 |

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-2-2018 «Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование». Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам».

Работы по изготовлению получателям протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

Выполнение работ по изготовлению получателям протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению получателям протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | проведение замеров, примерка и выдача готовых изделий по месту фактического проживания Получателя на территории г. Тамбова и Тамбовской области (в том числе обслуживание Получателей выездными бригадами на дому) или по согласованию с Получателем по месту нахождения пункта обслуживания Получателей в пределах Тамбовской области. |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 40 дней с даты получения Исполнителем Направления Заказчика. |