Техническое задание (наименование и описание объекта закупки) на

поставку технических средств реабилитации кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных и комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2021 году

Наименование товара

Кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочные и комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов).

Требования к качеству, безопасности  товара

Кресло-коляски должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Складывающиеся и регулирующиеся механизмы ТСР, должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции в соответствии с п.п.4.8.18.1 ГОСТа Р51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии в соответствие с п.3.4  ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Конструкция кресел-колясок должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

Способ разборки ТСР (в случае необходимости) для хранения и транспортирования должен быть безопасным в соответствие с п.п. 4.6.3 ГОСТа Р51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара (при наличии).

Требование к маркировке, упаковке товара

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски;

-дата изготовления (год, месяц).

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресло-коляски и (или) руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника закупки).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту поставки

Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Поставка Товара Получателем не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара до 10.12.2021 г.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида. Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 888н от 28 декабря 2017 г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| №п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номера вида ТСР Классификации | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей, больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски изготовлена из высокопрочных материалов, имеет возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани. Комплектация: -Козырек или капюшон для защиты от дождя и солнца; -Спинка сиденья с регулируемым углом наклона, откидная, регулируемая по высоте, -Подлокотники, могут быть регулируемые по высоте, -Подножки, регулирующиеся по высоте с регулируемой опорой стопы - Подголовник, боковые опоры для головы и тела; - Валик для сохранения зазора между ногами; - Держатели для ног; - Съемное сиденье, регулируемое по ширине и глубине - Нагрудный и поясничный ремень -Передние колеса цельнолитые, самоориентирующимися с механизмом фиксации положения колеса, -Задние колеса стационарные или быстросъемные. - Стояночным тормозом на задние колеса; -Задние колеса пневматические (в наличии насос) или литые; - Съемная сумка (корзина) под сиденьем. Ширина сиденья регулируемая в диапазоне 24-27 см, 28-32 см, 32-38 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалидов). Грузоподъемность не менее 50 кг. Масса не более 25 кг | 10 |
| 2 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей, больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Кресло-коляска должна иметь возможность складываться и раскладываться без инструментов по типу «трости». Обивка спинки и сиденья должна быть съемная. Комплектация: - козырек или капюшон для защиты от дождя и солнца; - спинка с регулировкой угла наклона; - съемный, регулируемый по высоте подголовник; - Подножка, регулируемая по высоте, углу наклона, с регулируемой опорой стопы - регулируемые ремни для фиксации туловища и таза ребенка - ремень –упор для голени; - ремень для фиксации ног, - съемная ручка-ограничитель, - валик для сохранения зазора между ногами; - стояночный тормоз; - колеса задние цельнолитые или пневматические (в наличии насос) - колеса передние цельнолитые, быстросъемные, вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. - корзина для вещей. Ширина сиденья не менее -35 см; Глубина сиденья не менее -30 см; Грузоподъемность не менее 40кг. Масса не более 16 кг. | 10 |
| 3 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей, больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Кресло-коляска должна иметь возможность складываться и раскладываться без инструментов по типу «трости». Обивка спинки и сиденья должна быть съемная. Комплектация: - козырек или капюшон для защиты от дождя и солнца; - спинка с регулировкой угла наклона; - съемный, регулируемый по высоте подголовник; - Подножка, регулируемая по высоте, углу наклона, с регулируемой опорой стопы - регулируемые ремни для фиксации туловища и таза ребенка - ремень –упор для голени; - ремень для фиксации ног, - съемная ручка-ограничитель, - валик для сохранения зазора между ногами; - стояночный тормоз; - колеса задние цельнолитые или пневматические (в наличии насос) - колеса передние цельнолитые, быстросъемные, вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. - корзина для вещей. Ширина сиденья регулируемая в диапазоне 28-42 см; Глубина сиденья не менее -40 см; Грузоподъемность не менее 70 кг. Масса не более 22 кг. | 2 |
| 4 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей, больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, складная по вертикальной оси без применения инструмента. Спинка и сиденье кресло-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани. Комплектация: -Козырек или капюшон для защиты от дождя и солнца; - Съемная спинка с регулируемым углом наклона, откидная до положения «лежа», - Съемное сиденье с регулируемым углом наклона - Подлокотники, регулируемые по высоте, съемные - Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона, с регулируемой опорой стопы. - Подголовник регулируемый по высоте, глубине и углу наклона, боковые опоры для головы. - Боковые опоры для тела регулируемые по высоте и глубине - Поясничный валик - Валик для сохранения зазора между ногам, регулируемый по глубине, съемный - Съемные антиопрокидыватели с колесной опорой, регулируемые по длине вылета - Подножки комплектуются откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте - Держатели доля ног - нагрудный ремень - поясничный ремень - стояночный тормоз; - колеса передние и задние литые или пневматические(в наличии насос) - задние колеса быстросъемные Ширина сиденья 35 см, 38 см, 44 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалидов). Грузоподъемность не менее 75 кг. Масса не более 25 кг | 8 |
| 5 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей, больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски изготовлена из высокопрочных материалов, имеет возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляска должна быть оснащена : -спинкой с регулируемым углом наклона, откидной - сиденьем с регулируемым углом наклона - подлокотниками, регулируемыми по высоте - подножками, регулируемыми по высоте, с регулируемой опорой стопы - подголовником - боковыми опорами для головы и тела - поясничным и нагрудным ремнями - валиком для сохранения зазора между ногами - держателями для ног - стояночный тормоз - фиксация передних колес - колеса передние и задние литые или пневматические(в наличии насос). - корзина - Капюшоном Ширина сиденья регулируемая в диапазоне 26-38 см, Грузоподъёмность не менее 40 кг Масса коляски не более 20 кг | 5 |
| 6 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей, больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски изготовлена из высокопрочных материалов, имеет возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани. Комплектация: -Столик; -Спинка сиденья с регулируемым углом наклона, откидная, регулируемая по высоте, -Подлокотники, могут быть регулируемые по высоте, -Подножки, регулирующиеся по высоте с регулируемой опорой стопы - Подголовник, боковые опоры для головы и тела; - Валик для сохранения зазора между ногами; - Держатели для ног; - Съемное сиденье, регулируемое по ширине и глубине - Нагрудный и поясничный ремень -Передние колеса цельнолитые, самоориентирующимися с механизмом фиксации положения колеса, -Задние колеса стационарные или быстросъемные. - Стояночным тормозом на задние колеса; -Задние колеса пневматические (в наличии насос) или литые; - Съемная сумка (корзина) под сиденьем. Ширина сиденья регулируемая в диапазоне 24-27 см, 28-32 см, 32-38 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалидов). Грузоподъемность не менее 50 кг. Масса не более 25 кг | 5 |
| 7 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП, в том числе для детей инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама кресла-коляски складная по вертикальной оси без применения инструмента. Спинка и сиденье кресла-коляски должны быть выполнены из высокопрочной, огнеупорной, легко моющейся ткани. Комплектация: - Столик; - Съемная спинка с регулируемым углом наклона, откидная, - Съемное сиденье с регулируемым углом наклона - Подлокотники, регулируемые по высоте - Подножки, регулируемые по высоте, с регулируемой опорой стопы - Подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела - возможно оснащение поясничным валиком - валик для сохранения зазора между ногами - держатели для ног - нагрудный ремень - поясничный ремень - стояночный тормоз; - колеса передние и задние литые или пневматические (в наличии насос). Ширина сиденья 34 см, 36 см, 38 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалидов). Грузоподъемность не менее 50 кг. Масса не более 25 кг | 5 |
| 8 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | Кресло-коляска должна быть предназначена для детей больных ДЦП, в том числе для детей инвалидов для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама кресла-коляски изготовлена из высокопрочных материалов, имеет возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляска должна быть оснащена : -спинкой с регулируемым углом наклона, откидной - сиденьем с регулируемым углом наклона - подлокотниками, регулируемыми по высоте - подножками, регулируемыми по высоте, с регулируемой опорой стопы - подголовником - боковыми опорами для головы и тела - поясничным и нагрудным ремнями - валиком для сохранения зазора между ногами - держателями для ног - стояночный тормоз - фиксация передних колес - колеса передние и задние литые или пневматические (в наличии насос). - Столиком; Ширина сиденья регулируемая в диапазоне 26-38 см, Грузоподъёмность не менее 40 кг Масса коляски не более 20 кг | 5 |
| Итого: |  | 50 |