Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка автомобилей с ручным управлением, предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями

Требования к товару: Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). Все автомобили должны быть легковыми, 2021 года изготовления. Автомобили должны иметь комплект документов и заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

Автомобили по требованию заказчика должны быть оборудованы ручным управлением для водителей с ограниченными физическими возможностями и сертифицированы в составе автомобиля.

Качество, маркировка и комплектность поставляемых и выдаваемых получателям автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

Требования к  техническим характеристикам  товара:

| №/№ пп | Наименование Товара | Описание Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |
| 1 | Автомобиль с ручным управлением, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями | Категория автомобиля | М1 | 7 |
|  |  | Количество дверей | не менее 4 (включительно) |  |
|  |  | Экологический класс | не менее 5 (включительно) |  |
|  |  | Тип привода | моноприводный |  |
|  |  | Тип двигателя | бензиновый |  |
|  |  | Количество посадочных мест | 5 штук |  |
|  |  | Тип коробки передач | механическая |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 и не более 1800 |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |
|  |  | Антиблокировочная тормозная система | Наличие |  |
|  |  | Ручное управление для лиц с ограниченными физическими возможностями | Наличие |  |

Требования к  безопасности товара: Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О  защите прав потребителей»). Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью поставщика.

Товар должен соответствовать нормам, правилам, стандартам, установленным следующими нормативными документами:

1) технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

2) постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарта РФ) от 01.04.1998 № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов».

3) постановление Правительства РФ от 26.07.2010  № 552
"Об утверждении списка товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этих товаров (продукции) в соответствии с их назначением на территории Российской Федерации».

4)  постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров при поставке он должен сопровождаться соответствующими документами. Поставщик гарантирует соответствие автомобиля требованиям ГИБДД при регистрации транспортного средства. Автомобили должны пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка.

| Наименование Товара, модификация, коробка передач | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Автомобиль с ручным управлением (на здоровую левую ногу) механическая коробка передач | 4 |
| Автомобиль с ручным управлением (на здоровую правую ногу) механическая коробка передач | 2 |
| Автомобиль с ручным управлением (без обеих ног) механическая коробка передач | 1 |
| ИТОГО | 7 |

Место поставки товара: Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком на складе и/или собственной или арендованной площадке Поставщика, расположенном на территории города Тамбова, на основании Направлений, выданных Получателям, при предъявлении паспорта (их представителю паспорта и доверенности).

Срок поставки Товара Получателю: Поставка автомобилей Поставщиком должна быть произведена в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей Товара.