ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

6 369 115,10 рублей (шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто пятнадцать рублей 10 копеек).

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Работам, содержащихся в программе реабилитации, доставке результата Работ застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по месту жительства, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

По тексту настоящего технического задания:

Протезы нижних конечностей, далее поименованы так же как ПОИ или Изделия.

Застрахованные лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, далее поименованы так же как Получатели или Пострадавшие на производстве.

- Описание объекта закупки (характеристика работ), объем выполняемых работ:

Объем выполняемых работ: количество протезов нижних конечностей – 10 штуки.

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические характеристики | Объем выполняемых работ (количество ПОИ), шт. | Начальная (максимальная) цена за единицу ПОИ, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. | 2 | 169 802,00 | 339 604,00 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием наколенника из полимерных материалов. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. | 1 | 172 022,05 | 172 022,05 |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствует весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием наколенника из полимерных материалов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. Чехол на культю голени шерстяной – 8шт., чехол на культю голени хлопчатобумажный – 8шт. | 1 | 306 778,00 | 306 778,00 |
| 4 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой с использованием силиконового лайнера. Коленный модуль пневматический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 511 289,22 | 511 289,22 |
| 5 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой с использованием силиконового лайнера. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 1 | 685 606,01 | 685 606,01 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Постоянная приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик. РСУ соответствуют весу инвалида. Полимерный чехол (лайнер) применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида – силиконовый, сополимерный, полиуретановый. Крепление протеза с использованием полимерного чехла и вакуумного клапана. Коленный модуль полицентрический гидравлический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 1 | 694 300,45 | 694 300,45 |
| 7 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-12) | Протез бедра модульный с внешним источником энергии с микропроцессорным управлением (протез бедра модульный с внешним источником энергии). Постоянный. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, карбоновая, две пробные гильзы. Крепление протеза с использованием силиконового лайнера и вакуумного клапана. Гильзовый и поворотный РСУ до 150 кг. Коленный модуль одноосный, гидравлический с полностью электронным контролем фаз опоры и переноса, автоматическая подстройка к частоте, скорости и ширине шага, защита от проникновения влаги в коленный шарнир, возможность настройки сопротивления при разряженном аккумуляторе, уровень активности 3-4, угол сгибания 130 град., вес 1235г., время работы без подзарядки не менее 48 час. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой, уровень активности 3-4, контролируемое подошвенное сгибание до 12 град., мягкая амортизация при наступлении на пятку, гибкость в разных плоскостях и физиологический перекат. | 1 | 2 596 399,41 | 2 596 399,41 |
| 8 | Протез бедра для купания (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р», номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-05) | Протез бедра для купания модульный. Постоянный без косметической облицовки. Материал культеприемной гильзы - акриловая смола или слоистый пластик. Гильзовый РСУ водостойкий. Крепление протеза системой с использованием полимерного гелевого чехла или вакуумным клапаном с использованием полимерного гелевого чехла. Коленный модуль водостойкий, гидравлический с фиксатором и независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа водостойкая, подошва имеет решетчатый профиль. | 2 | 531 557,98 | 1 063 115,96 |
| ИТОГО | 10 | - | 6 369 115,10 |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам и к безопасности выполняемых работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1, п. 5.1 - п. 5.3, п. 9, п. 11.1, п. 12.3).

Протезы голени модульные, в том числе при недоразвитии; протезы бедра модульные, в том числе при врожденном недоразвитии; протез бедра модульный с микропроцессорным управлением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п. 5 - п. 9).

Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58447-2019 «Протезы нижних конечностей с внешним источником энергии. Общие технические требования» (п. 4 - п. 8).

Выполняемые работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пострадавшими на производстве, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

При обеспечении Получателей протезами нижних конечностей, Исполнитель не должен нарушать права третьих лиц (Получателей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ

Комплектность, маркировка и упаковка протезов голени модульных, в том числе при недоразвитии; протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии; протез бедра модульного с микропроцессорным управлением должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п. 10 - п. 12).

Комплектность, маркировка и упаковка протезов бедра для купания должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.10, п.4.11.1, 4.11.5, п. 4.11.6.1).

Транспортирование и хранение протезов нижних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.1).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества протезов нижних конечностей

Гарантийный срок эксплуатации протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания Получателями Акта сдачи-приемки работ и должен составлять:

- для протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии – не менее 2 лет;

- для протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии – не менее 2 лет;

- для протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением – не менее 2 лет;

- для протеза бедра для купания – не менее 3 лет.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Получателей к Исполнителю.

- Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 15.12.2021 года.

Срок выполнения работ с даты получения Исполнителем направления, выданного Заказчиком, должен составлять не более 30 (тридцати) дней.

- Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения Пострадавших на производстве производится по направлениям Заказчика, выданным 2021 г. Пострадавшим на производстве в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Пострадавших на производстве в Забайкальском крае или по согласованию с Пострадавшими на производстве ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Пострадавших на производстве ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Пострадавших на производстве.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Пострадавшим на производстве право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Пострадавшего на производстве по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра направлений, с пометкой о времени звонка и выборе Пострадавшим на производстве места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Пострадавшими на производстве по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Пострадавшими на производстве по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа получателя от получения ПОИ.