Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году. Аппараты на нижние конечности.

Количество всего 76 штук

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу состоит из гильзы бедра, гильзы, голени и стопы соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра и голени должны быть изготовлены из полиэтилена низкого давления с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной строго по индивидуальному гипсовому слепку пациента. Гильзы бедра и голени соединяются металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором) или без (по назначению). Коленный шарнир должен иметь две оси вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в коленном шарнире по медицинским показаниям пациента. Стопа изготавливается из полиэтилена с высокой плотностью, с малой усадкой, физиологически безвредной (полустелек) и на него изготавливается индивидуальная ортопедическая стелька по гипсовому слепку стопы пациента. Стопа соединяется металлическими шинами с голеностопным шарниром имеющий две оси вращения, с возможностью изменения, коррекции и фиксации определенного угла движения в голеностопном шарнире по медицинским показаниям пациента. Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках (капка-штрипка) Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 30 |
| Аппарат коленный сустав | Аппарат на коленный сустав состоит из гильзы бедра, гильзы голени соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра и голени должны быть изготовлены из полиэтилена высокого или низкого давления индивидуально по слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок гильзы. Допускается декорирование гильзы термобумагой. Гильзы бедра и голени соединяются между собой металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором). Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 14 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав назначается для устранения деформации и разболтанности тазобедренного сустава при заболеваниях в области тазобедренного сустава в затихающей и затихшей стадиях, состояниях после вправления вывиха бедра, последствиях травм, а также после различных реконструктивных операций в области тазобедренного сустава и проксимального отдела бедра и др. Состоит из гильз бедра и полукорсета, шин бедра – наружной и внутренней, двух полуколец бедра, шин полукорсета – надтазовой, тазовой и боковой. Соединение наружной шины бедра и боковой шины полукорсета образует тазобедренный шарнир. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 14 |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав предназначен для ортезирования нижних конечностей различной этиологии (отвисающая стопа, нефиксированные деформации стопы), при замедленном сращении переломов костей, ложных суставах, заболеваниях и деформациях голеностопного сустава и стопы. Состоит из башмачка (гильзы стопы), гильзы голени, металлических шин с голеностопными шарнирами, полуколец, аппаратной стельки и крепления. Башмачок (с металлической аппаратной стелькой) и гильза голени соединяются между собой посредством шин с голеностопным шарниром. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 18 |
| ИТОГО | 76 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ по снятию мерок Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком.