ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнения работ по изготовлению аппаратов нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2021 году.

- Максимальное значение цены контракта. Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги:

Максимальное значение цены контракта – 1 200 000,00 рублей (один миллион двести тысяч рублей 00 копеек).

Начальная сумма цен единиц работы - 558 479,99 рублей (пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят девять рублей 99 копеек).

Оплата выполненных работ осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

- Описание объекта закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Единица измерения | Начальная цена единицы работы (единицы ПОИ - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на тазобедренный сустав (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Аппарат на тазобедренный сустав должен быть усиленный с замковым шарниром, предназначенный для уменьшения нагрузки на тазобедренный сустав. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 40 000,00 |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Аппарат может изготавливаться с движением или без движения в голеностопном шарнире, а также с компенсацией укорочения. Крепление индивидуальное, по показаниям. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 19 255,33 |
| 3 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 27 119,00 |
| 4 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-43 | Аппарат на обе ноги с полукорсетом, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий. Состоящий из башмачка, гильзы голени, гильзы бедра, полукорсета и металлического каркаса, который образуется из металлических полуфабрикатов. Приемные гильзы (кожа, термопласт). Крепление лентами «велкро» либо на шнуровке. С движением или без движения в голеностопном, коленном, тазобедренном шарнирах. При необходимости разгрузка на седалищный бугор. Изготовление по гипсовому слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. | штука | 102 478,00 |
| 5 | Аппарат на коленный сустав (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав должен быть предназначен для фиксации коленного сустава во фронтальной и саггитальной плоскости, для послеоперационной реабилитации коленного сустава. Аппарат на коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 9 200,00 |
| 6 | Аппарат на всю ногу (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-42 | Аппарат на всю ногу, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Шины аппарата могут быть с замком или без замка в коленном шарнире, с движением или без движения в голеностопном шарнире, возможно применение замка и в тазобедренном шарнире. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 35 668,33 |
| 7 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-41 | Аппарат на коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | штука | 32 000,00 |
| 8 | Аппарат на всю ногу (Наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 г. № 86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-42 | Аппарат модульный на всю ногу из углепластиковых шин: применяется для фиксации коленного и голеностопного суставов в физиологическом или заданном положении по различным показаниям приемная гильза (кожа, эластичные материалы, слоистый пластик), изготавливается по слепкам. Уровень активности: малоактивный, средне активный, активный. Щиколотка свободного хода. | штука | 292 759,33 |
| Начальная сумма цен единиц работ: | 558 479,99 |

Требования к техническим характеристикам работ, безопасности, экологической безопасности, к качеству выполненных работ, к результатам выполненных работ

Аппараты нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.4.4., п. 4.6.6., п. 4.6.12., п. 4.7.4., п. 4.8.18.), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п. 4.4.1., п. 5.1.1., п. 5.2.1.).

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к транспортированию, упаковка, хранению и маркировке

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение аппаратов нижних конечностей должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4., п. 4.11.5., п. 4.11.6.1.).

Упаковка аппаратов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку изделий и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию результатов выполненных работ

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для аппарата на тазобедренный сустав - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на коленный сустав -1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на всю ногу -1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на голеностопный сустав -1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на голеностопный и коленный суставы - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на коленный и тазобедренный суставы - 1 (один) год с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для аппаратов нижних конечностей:

- для аппарата на тазобедренный сустав – не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на коленный сустав - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на всю ногу - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на голеностопный сустав - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на голеностопный и коленный суставы - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- для аппарата на коленный и тазобедренный суставы - не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 (петнадцать) дней с момента обращения Инвалидов к Исполнителю.

4. Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов аппаратами нижних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

- фиксировать факт отказа получателя от получения ПОИ.

5. Срок выполнения работ: С момента заключения государственного контракта по 15.12.2021 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 15 (пятнадцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

При изготовлении Изделий Исполнитель не должен нарушать права третьих лиц (Получателей).