Технические требования

На поставку противопролежневых матрацев и подушек (полиуретановых и гелевых) для обеспечения инвалидов в 2021 году

Наименование товара:

Противопролежневые подушки в качестве технического средства реабилитации предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

Требования к качеству товара:

Поставляемый Товар должен соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999:2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых подушек, должны соответствовать требованиям следующим стандартам.

Национальным стандартам:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний»

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.».

ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские».

ГОСТ Р 30324.35-2002 «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования к безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим.»

Межгосударственный стандарт:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

# ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro”

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»

ГОСТ Р IEC 60601-1-1-2011 «Наименование на русском языке. Изделия медицинские электрические. Часть 1-1 Общие требования безопасности»

Товар изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.

Гарантийный срок эксплуатации на противопролежневые матрацы и подушки полиуретановые и гелевые 36 месяцев, срок пользования на противопролежневые подушки устанавливается Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требование к размерам, упаковке и отгрузке товара:

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

В комплект поставки входит само изделие, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Требование к результатам работ:

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.

Место и объемы поставки товара:

Поставка товара осуществляется по месту жительства инвалида.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, район им. Лазо, Вяземский район | 158 |
| 2 | г. Комсомольск – на – Амуре, Комсомольский район, Солнечный район | 80 |
| 3 | г. Амурск, Амурский район, Верхнебуреинский район | 10 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский район | 6 |
| 5 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 10 |
|  | Всего | 264 |

График и сроки поставки:

Календарный план поставки Товара в субъект:

| № п\п | Наименование Товара | Периоды поставки товара на 2021 год | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-01-01 Матрацы против пролежневые полиуретановые | до 20.10.2021 | 125 |
| 2 | 10-01-02 Матрацы противопролежневые гелевые | до 20.10.2021 | 104 |
| 4 | 10-02-01 Противопролежневые подушки полиуретановые | до 20.10.2021 | 25 |
| 5 | 10-02-02 Противопролежневые подушки гелевые | до 20.10.2021 | 10 |

Срок поставки получателям: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 10.12.2021 г.

Срок действия контракта до 31.12.2021 г.

Количество– 264 шт. Начальная (максимальная) цена контракта 1 742 265 рублей 75 копеек.

| Наименование изделия | Описание функциональных и качественных характеристик | Количество в штуках |
| --- | --- | --- |
| 10-01-01 Матрацы против пролежневые полиуретановые | Матрац противопролежневый предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац обеспечивает пациенту равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Матрац должен быть выполнен из специального эластичного полиуретана чувствительного к температуре, форме тела и другим характеристикам пользователя. На верхней стороне матраца должен быть выполнены фигурные насечки, обеспечивающие легкость изгибания матраца, положение насечек поперечное или поперечное и продольное. Противопролежневый матрац должен иметь следующие параметры: Не менее: длина матраца 1950 мм, ширина 850 мм, толщина 120 мм. Вес матраца 7,0 кг. Допустимая нагрузка не менее 120 кг. Матрац должен комплектоваться: -Съемным чехлом, выполненным из хлопчатобумажной ткани на трикотажной основе с замком типа молния. Чехол подходит для многократной санитарной обработки. -Паспорт с гарантийным талоном. | 125 |
| 10-01-02 Матрацы противопролежневые гелевые | Противопролежневые матрацы предназначен для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства отдыха и комфорта. Наполнителем противопролежневого матраца должен быть гель или комбинировнный латекс и гель. Противопролежневый эффект должен образовываться за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела и достигается за счет упругоперетекающих элементов, находящихся внутри матраца. Матрац должен имееть «запоминание формы» и трехмерное моделирование под действием давления тела, принимая вес тела одновременно изменять свою форму в трех направлениях - «верх-вниз», «право-влево», и «вперед-назад» Должен комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Противопролежневый матрац должен иметь следующие параметры: Не менее размеры матраца в рабочем состоянии длина 2000 мм, ширина 850 мм, высота 80 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Вес матраца не более 9,0 кг. В комплект поставки должно входить: паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия, противопролежневый матрац, бактериостатическое покрывало (чехол). | 104 |
| 10-02-01 Противопролежневые подушки полиуретановые | Противопролежневые подушки предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых подушек-должен быть полиуретан. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг Противопролежневый матрац должен иметь следующие параметры: Размер изделия не менее: длина 400 мм ширина 400 мм, толщина 60 мм. Должен поставляться в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, паспортом с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 25 |
| 10-02-02 Противопролежневые подушки гелевые | Противопролежневые подушки предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло- коляски или длительном сидении на одном месте. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых подушек должен быть гель или комбинированный латекс гель. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Противопролежневый матрац должен иметь следующие параметры: Размер изделия не менее: длина 400 мм ширина 400 мм, толщина 40 мм. Должен поставляться в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, паспортом с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 10 |
|  | ИТОГО | 264 |