Описание объекта закупки

поставка технических средств реабилитации (Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе, для больных ДЦП) для обеспечения в 2021 году инвалидов

| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| --- | --- | --- |
| Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для пациентов с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны быть оснащены: - четырьмя колесами; - нескользящими рукоятками; - стабилизатор спины с страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки. - фиксатор таза или бедер. Общая ширина не менее 52 см не более 60 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Длина ходунков не менее 52 см не более 59 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 22,6 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Регулировка по высоте с шагом не более 2,5 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Высота от пола до локтя не менее 40 см. не более 52 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Масса не более 5,5 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков должны легко сниматься и устанавливаться. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара. | 10 |
| Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для пациентов с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны быть оснащены: - четырьмя колесами; - нескользящими рукоятками; - стабилизатор спины с страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки. - фиксатор таза или бедер. Общая ширина не менее 61 см не более 78 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Длина ходунков не менее 61 см не более 81 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 63 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Регулировка по высоте с шагом не более 2,5 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Высота от пола до локтя не менее 51 см. не более 86 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Масса не более 7 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков должны легко сниматься и устанавливаться. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара. | 13 |
| Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для пациентов с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны быть оснащены: - четырьмя колесами; - нескользящими рукоятками; - стабилизатор спины с страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки. - фиксатор таза или бедер. Общая ширина не менее 65 см не более 70 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Длина ходунков не менее 73 см не более 100 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 90 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Регулировка по высоте с шагом не более 2,5 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Высота от пола до локтя не менее 61 см. не более 120 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Масса не более 13 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков должны легко сниматься и устанавливаться. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара. | 21 |
| Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП, а также для пациентов с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны быть оснащены: - четырьмя колесами с тормозами; - нескользящими рукоятками регулируемыми по высоте и глубине установки; - мягкий фиксатор грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему. - фиксатор голеностопов с мягкими ремешками, регулируемые по длине шага и расстоянию между голеностопами - мягкий фиксатор таза или мягкие поддерживающие трусики (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). - фиксаторы бедра, регулируемые по горизонтали и по вертикали - рама – регулируется по высоте - нагрузки на ноги имеют специальную регулировку Общая ширина не менее 70 см не более 81 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Длина ходунков не менее 95 см не более 115 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 90 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Высота от пола до локтя не менее 84 см. не более 127 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Масса не более 21 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков должны легко сниматься и устанавливаться. Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара. | 9 |
| Итого: |  | 53 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».)

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.  Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Этапы поставки товара до Получателя:

1 Этап. До 31.10.2021 г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров на сумму не менее 262 719,18 рублей.

2 Этап. До 15.12.2021 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров на сумму не менее 1 180 186,84 рублей.

В случае поставки в 1 этапе товара на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапе, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.