I. Техническое задание

Поставка кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими в 2021 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 530 штук.

- Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-стул с санитарным оснащением  (далее – кресло-стул) соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-стул соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. На кресло – стуле отсутствует какая-либо остаточная деформация, могущая ухудшить эксплуатационные свойства кресло - стула и его составных частей после падения. Кресло-стул новый (не бывший ранее в эксплуатации, не восстановленный и не прошедший ремонт). Кресло-стул стоит устойчиво на горизонтальной поверхности. Кресло-стул соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло - стула при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Упаковка кресло - стула обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Металлические части кресло - стула изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло – стулья с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло – стулья с санитарным оснащением (с колесами) соответствуют следующим требованиям: - рама изготовлена из тонкостенных труб; - наличие подлокотников; - съемное пластмассовое судно, закрытое крышкой, должно легко входить под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. | Кресло – стулья с санитарным оснащением (с колесами) должны соответствовать следующим требованиям: - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг; - вес кресло – стула не более 10 кг; - спинка съемная или фиксированная; - поставка должна включать кресла-стулья не менее двух типоразмеров при ширине сидения не менее 42 см и не более 48 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | 30 |
| Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) | Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) соответствуют следующим требованиям: - рама изготовлена из тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках; - наличие подлокотников; - пластмассовое судно закрытое крышкой легко входит под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение. | Кресло – стулья с санитарным оснащением (без колес) должны соответствовать следующим требованиям: - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг; - вес кресло – стула не более 10 кг; - поставка должна включать кресла-стулья не менее четырех типоразмеров при ширине сидения не менее 43 см и не более 55 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | 500 |