Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней для обеспечения ими в 2021 году инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумулятоные батареи к ней 30.92.20.000 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей – инвалидов). Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED-индикаторов, показывающим уровень заряда аккумуляторных батарей, или аналогом. При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор - колес). Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  | 10 | 132 666,67 | 1326 666,70 |
|  | Ширина сиденья регулируемая - не менее 38 см и не более 56 см или иметь ширины: 40 см +/- 1 см, 42,5 см +/-1 см, 45см +/-1 см, 47,5 см +/- 1 см, 50 см +/- 1, 55 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Глубина сиденья – не более 52 см; | Максимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Габаритная ширина коляски не менее 55 см и не более 73 см | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Угол наклона основания сиденья должен быть не менее 2° и не более 6° | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Максимальная скорость не менее 8 км/ч; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Запас хода не менее 30 км; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Грузоподъемность не менее 125 кг; | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Вес кресла-коляски не более 70 кг | Максимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор - колес не менее 125 Вт каждый. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Пульт управления должен иметь возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски. Кронштейн, на котором установлен пульт управления, должен иметь регулировку по длине относительно подлокотника. Пульт управления должен иметь возможность программирования всех параметров. Рама кресла - коляски: - должна быть изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий; - должна складываться с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении. Спинка кресла-коляски: -должна иметь ремни натяжения; -иметь съемную распорку жесткости. Сидение кресла-коляски -должно быть выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой, должно быть усиленно нейлоновыми ремнями. Подлокотники кресла-коляски должны быть: - съемные или откидные; |  |  |  |  |
|  | - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32см; | Диапазон значений |  |  |  |
|  | - должны быть оснащены защитными щитками; - на боковых поверхностях подлокотников должны быть светоотражающие элементы |  |  |  |  |
|  | Накладки подлокотников кресла-коляски - должны быть из вспененного полиуретана. Подножки кресла-коляски должны быть: - быстросъемные; - поворотные; |  |  |  |  |
|  | - регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), не менее 350 мм и не более 550 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Опоры для стоп должны быть: - откидные; - регулируемые по углу наклона; - оснащены упором для пятки. Задние и передние колеса должны иметь: - пневматические шины из немаркой резины, не оставляющие следы при торможении. - диски переднего и заднего колеса должны быть сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава; - вилки передних колес должны быть изготовлены из прочной стали и иметь |  |  |  |  |
|  | регулировку по высоте не менее чем в 2х положениях. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Кресло-коляска должна иметь два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью |  |  |  |  |
|  | не менее 33 А/ч, 12V | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора емкостью |  |  |  |  |
|  | не менее 17 А/ч,12V, | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | оснащенную мотор-колесами. Аккумуляторы должны находиться в пластиковом, легкосъёмном боксе, оборудованном ручкой. Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами. |  |  |  |  |

Количество – 10  шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 326 666 (один миллион триста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 70 копеек

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресла-коляски

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение электроприводом.

Общие технические требования

Кресло-коляска должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Кресло-коляска должно быть оборудовано устройством антиопрокидывания.

Все электрические провода должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

Колеса кресла-коляски не должны быть оснащены ободом.

Аккумуляторные батареи должны быть герметичными (запечатанными) в целях безопасности. Кресло-коляска не должно представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены.  Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 6 месяцев.

Гарантия на кресло-коляску

Кресло-коляска должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляску конкретного типа.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок  гарантийного  ремонта  со  дня  обращения  инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Соответствие стандартам

Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должно подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресло-коляска, представляемое участниками электронного аукциона, должно соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Наличие регистрационного удостоверения на кресло-коляску должно быть обязательно.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  кресла-коляски с электроприводом

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На кресле - коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в  стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений товара до 30 ноября 2021 г.).