Техническое задание

на поставку автотранспортных средств (автомобилей необходимой модификации) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| Наименование | Спецификация | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. | Начальная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль легковой с адаптированными органами управления для людей с ограниченными возможностями | Механическая коробка передач. Для управления инвалидом без правой ноги | 1 | 608 647,87 | 608 647,87 |
|  | Механическая коробка передач. Для управления инвалидом без обеих ног | 1 | 608 647,87 | 608 647,87 |
|  | Автоматическая коробка передач. Для управления инвалидом без левой ноги | 1 | 658 833,33 | 658 833,33 |
|  | Автоматическая коробка передач. для управления инвалидом без правой ноги | 1 | 640 535,27 | 640 535,27 |
| Итого | 4 | 2 516 664,34 |

Требования к поставляемому товару

| Технические характеристики | Значения и показатели Товара |
| --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 |
| Тип кузова/количество дверей | Седан / 4 |
| Экологический класс | 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | Переднеприводная |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | От 1500 до 1800 |
| Тормозная система | Наличие ABS |
| Топливо | Бензин с октановым числом 95 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления (без активного участия в управлении обеих нижних конечностей, без активного участия в управлении правой нижней конечности, без активного участия в управлении левой нижней конечности) |
| Шины | Зимние |

Сведения о качестве и маркировке Товара:

Автомобили с адаптированными органами управления, предназначены для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, автомобили используются для реабилитации.

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее -ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили соответствуют требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили легковые.

Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

Автомобили 2021 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия.

Комплект документов на автомобили находится внутри автомобиля.

Автомобили заправлены бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме 3 литра.

Сведения о перевозке, отгрузке Товара:

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений во время транспортирования и хранения, защиту от воздействия механических и климатических факторов.

Проведение погрузочно-разгрузочных работ без внешних повреждений автомобилей.

Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям:

- Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 (Приложение № 14).

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (пункт 7);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Срок предоставления гарантий качества автомобилей:

Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с сервисной книжкой на отдельные комплектующие и изделия установлена гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Требования к предоставлению гарантийных обязательств:

Поставщик до подписания акта выполненных работ должен предоставлять заказчику обеспечение гарантийного обязательства, поставляемой в рамках Контракта работы, в размере 1 (одного) процента от начальной (максимальной) цены Контракта.

Требования к поставке и выдаче Товара:

- Поставка и выдача Товара осуществляется Поставщиком в месте, указанном в Техническом задании на основании Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении ими паспорта. Поставщик обязан обеспечить бесплатное хранение автомобилей в месте поставки до момента выдачи их Получателям.

- Поставщик не позднее трех дней с даты поступления Товара обязан сообщить Заказчику о факте поступления Товара на склад Поставщика (представителя Поставщика) и обеспечить бесплатное хранение автомобилей до выдачи их Получателям.

- Поставщик письменно извещает Заказчика о предстоящей поставке Товаров по полученным Направлениям не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала поставки Товара Получателям.

- Фактической датой поставки (выдачи) Товара Получателю считается дата, указанная в Акте сдачи-приемки Товара. Поставка Товара Поставщиком должна быть произведена до 10 декабря 2021.

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю документы, указанные в Акте сдачи-приемки Товара.

- Передача автомобилей Получателям осуществляется в течение 10 (десять) дней с момента их обращения к Поставщику.

- Приемка Товара осуществляется Получателем в месте, указанном в Техническом задании.

- Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Получателю на месте поставки, при которой проверяется отсутствие внешних повреждений, соответствие номера двигателя, кузова, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов, комплектность транспортного средства.

- По факту приемки Поставщик и Получатель подписывают Акт сдачи-приемки Товара. Также при приемке Товара Заказчик, Поставщик и Получатель подписывают Договор.

- С момента выдачи Получателю Товара и подписания Акта сдачи-приемки Товара и Договора все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.

Место поставки товара:

Приморский край, г. Владивосток (по месту нахождения Поставщика (представителя Поставщика).

Срок поставки Товара:

С даты заключения государственного контракта до 10 декабря 2021 г.