Технические требования к выполнению работ по изготовлению                                                      протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2021 году.

| Описание | Единица измерения | Кол-во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный комбинированный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, с вкладной приёмной гильзой из вспененных материалов. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей с использованием: - кожаных полуфабрикатов; - гильзы бедра (манжеты с шинами); - наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа низкого уровня активности. Тип протеза по назначению: постоянный. | Изделия должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезы нижних конечностей. Технические требования». Качество изделия должно подтверждаться декларацией о соответствии (при наличии). Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза. Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя. Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования. | шт. | 15 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня активности. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, с вкладной приёмной гильзой из вспененных материалов. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей с использованием: - кожаных полуфабрикатов; - гильзы бедра (манжеты с шинами), возможно, как дополнительное крепление; - наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа среднего уровня активности. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 5 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня активности с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с чехлом полимерным гелевым или с чехлом силиконовым. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: - с использованием замкового устройства; - наколенника и вакуумного клапана; - гильза бедра (манжета с шинами), возможно, как дополнительное крепление. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 10 | Не менее 12 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный высокого уровня активности с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки-чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с чехлом полимерным гелевым или с чехлом силиконовым. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента: - с использованием замкового устройства; - наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа высокого уровня активности, углепластиковая. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 20 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный комбинированный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки чулки- перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей инвалида: - поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа. Коленный шарнир полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый. Стопа низкого уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 10 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с механическим коленным модулем с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки чулки- перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 10 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с пневматическим коленным модулем с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки чулки- перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 5 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с гидравлическим коленным модулем. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки чулки- перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза в зависимости от анатомо-функциональных возможностей инвалида: - поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 5 | Не менее 12 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с гидравлическим коленным модулем с силиконовым чехлом. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (поролон). Покрытие облицовки чулки- перлоновые ортопедические. Постоянная несущая гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза с помощью силиконового чехла; двухточечной системы крепления. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. Стопа среднего уровня активности. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. |  | шт. | 5 | Не менее 12 |
| Итого: |  | х | х | 85 | х |

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 21 декабря 2021 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 21 декабря 2021 года.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.