ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Часть I

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 19, тел. (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru. |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах, доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета конкурса в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей. |
| 4 | Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организовать проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных Изделий по месту жительства инвалидов в пределах Пензенской области или по согласованию с Получателем по месту нахождения Исполнителя, либо пунктов приема по обслуживанию инвалидов (при наличии), организованных Исполнителем на территории региона Заказчика. |
| 5 | Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями контракта, но не позднее 10 декабря 2021 года. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 10 778 713 (десять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать) руб. 64 коп. Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы на приобретение материалов, выполнение с учетом физиологических данных Получателя работ, доставке результата работ Получателю, а также на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях. |

Часть II

| Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Коли чество (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан, с косметической оболочкой, приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку, должен быть силиконовый чехол на внешнем текстильном покрытии, замок для силиконовых чехлов, гильзовый адаптер, комплекс регулировочно-соединительных устройств, коленный шарнир должен быть полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса или моноцентрический пневматический с тормозным механизмом, с поворотным устройством, стопа искусственная со средней степенью энергосбережения, должен быть один чехол-футляр, протез постоянный. | 16 | 259380,12 | 4150081,92 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан, с косметической оболочкой, приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку, должна быть одна примерочная гильза, со смягчающим вкладышем из вспененного материала или без него, должны быть гильзовый адаптер, комплекс регулировочно-соединительных устройств, коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса или моноцентрический пневматический с тормозным механизмом, с поворотным устройством, стопа со средней степенью энергосбережения, крепление должно быть вакуумное или поясом с использованием кожаных полуфабрикатов или индивидуальное или удерживающим бандажом на бедро, чехлы шерстяные или хлопчатобумажные, должен быть один чехол-футляр, протез постоянный. | 7 | 247357,71 | 1731503,97 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный; должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан; с косметической оболочкой; гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку; количество приемных (пробных) гильз – одна; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе смол; вкладная гильза должна быть из вспененного материала или без нее, гильзовый адаптер; должны быть комплекс регулировочно-соединительных устройств; модуль коленный моноцентрический или полицентрический с замком или без него; стопа искусственная со средним уровнем активности; крепление вакуумное или поясом с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажом или индивидуальное, чехлы шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр. Протез должен быть постоянный. | 14 | 122124,35 | 1709740,90 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении бедра модульный, косметическая облицовка должна быть эластичный пенополиуретан, с косметической оболочкой, приемная гильза должна быть индивидуальная из ортокрила или комбинированная на основе полиамидных смол и кожи по слепку, одна примерочная гильза, со смягчающим вкладышем из вспененного материала или без него, приемная гильза в виде поясничного бандажа-полукорсета, гильзовый адаптер, комплекс регулировочно-соединительных устройств, модуль коленный с замком или без замка, модуль тазобедренный с замком или без замка, стопа искусственная со средним уровнем активности, крепление полукорсета шнуровкой или ремнями или застежкой «Контакт», чехлы шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр, постоянный. | 2 | 97761,91 | 195523,82 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный; должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан; с косметической оболочкой; должна быть гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку; одна приемная (пробная) гильза; должны быть постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе смол; силиконовый лайнер на внешнем текстильном покрытии; замок для силиконовых лайнеров; комплекс регулировочно-соединительных устройств; стопа искусственная со средней степенью энергосбережения; один чехол-футляр; протез должен быть постоянный. | 7 | 138656,73 | 970597,11 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный; должна быть косметическая облицовка эластичный пенополиуретан; с косметической оболочкой; должна быть гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку; количество приемных (пробных) гильз – одна; должна быть постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе смол; должны быть вкладная гильза из эластичного термопласта; комплекс регулировочно-соединительных устройств; стопа искусственная со средней степенью энергосбережения; должно быть крепление поясом с использованием кожаных полуфабрикатов или индивидуальное или силиконовым наколенником; чехлы должны быть шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр; протез должен быть постоянный. | 7 | 108704,18 | 760929,26 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с косметической оболочкой, должна быть приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку), должна быть приемная пробная гильза 1 шт., вкладная гильза должна быть из эластичного термопласта, должно быть крепление с использованием гильзы бедра, с шинами или без них или индивидуальное, должны быть комплекс регулировочно-соединительных устройств, рассчитанный на нагрузку не более 125 кг, стопа искусственная для среднего уровня активности, чехлы должны быть шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр, протез должен быть постоянный. | 12 | 65876,41 | 790516,92 |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный должен быть без косметической облицовки, должна быть приемная гильза на культю и гильза бедра на шнуровке или с ремнями, изготовление должно быть по шаблонам, крепление должно быть поясом, чехлы должны быть шерстяные или хлопчатобумажные, один чехол-футляр. Стопа должна быть унифицированная. Протез должен быть постоянный. | 5 | 48075,91 | 240379,55 |
| Протез стопы | Протез стопы немодульный, должен быть без косметической облицовки, должны быть: приемная гильза на культю по слепку, клапан, искусственная стопа или носок, крепление должно быть индивидуальное, чехлы должны быть шерстяные или хлопчатобумажные, должен быть один чехол-футляр. Протез должен быть постоянный. | 3 | 62614,72 | 187844,16 |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный, косметическая облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), косметическая оболочка – должна быть чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза должна быть унифицированная, комплект полуфабрикатов для протеза бедра должен быть универсального назначения с замком или без замка, щиколотка должна быть металлическая для унифицированных стоп, стопа должна быть полиуретановая или металлическая, крепление должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, чехлы должны быть шерстяные, должен быть один чехол-футляр. Протез должен быть постоянный. | 1 | 41596,03 | 41596,03 |
|  |  | 74 | Х | 10778713,64 |

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам (потребительским свойствам)

Протезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Организация, непосредственно выполняющая работы, должна обеспечивать выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезов, протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не должны препятствовать ношению верхней одежды.

Требования к упаковке, гарантии

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна на Изделия в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».