Техническое задание

К проведению электронного аукциона на поставку технического средства реабилитации - кресла-коляски с электроприводом, в том числе для детей инвалидов для обеспечения им инвалида в 2021 году

| Наименование Товара Код ОКПД2 | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней, в том числе для детей-инвалидов. Спинка должна быть с электрическим способом регулировки угла наклона. Сиденье должно быть с электрическим способом регулировки угла наклона. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Подножка должна быть с электрическим способом регулировки угла наклона. Должны быть: подголовник, нагрудный ремень, поясной ремень. |  | 2 | 589 226,67 | 1 178 533,34 |
|  | Ширина сиденья должна быть 46 см | Конкретный показатель |  |  |  |
|  | Глубина сиденья должна быть 48 см | Конкретный показатель |  |  |  |
|  | Высота сиденья должна быть 60 см | Конкретный показатель |  |  |  |
|  | Высота подлокотника должна быть 27см | Конкретный показатель |  |  |  |
|  | Высота подножки должна быть 40 см | Конкретный показатель |  |  |  |

Количество – 2  шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 178 533 (один миллион сто семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 34 копейки.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресла-коляски

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение электроприводом.

Общие технические требования

Кресло-коляска должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Кресло-коляска должно быть оборудовано устройством антиопрокидывания.

Все электрические провода должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

Колеса кресла-коляски не должны быть оснащены ободом.

Гарантия на кресло-коляску

Кресло-коляска должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляску конкретного типа.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок  гарантийного  ремонта  со  дня  обращения  инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Аккумуляторные батареи должны быть герметичными (запечатанными) в целях безопасности. Кресло-коляска не должно представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены.  Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 6 месяцев.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Соответствие стандартам

Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должно подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресло-коляска, представляемое участниками электронного аукциона, должно соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Наличие регистрационного удостоверения на кресло-коляску должно быть обязательно.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  кресла-коляски с электроприводом

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На кресле - коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

-   по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в  стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 19 декабря 2021 г.).